| № п/п | Наименование товаров | Техническое описание (функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики товаров) | Единица измерения | Количество поставляемого товара |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | пробирки для взятия, хранения и анализа крови вакуумные | Комплект должен состоять из пробирки вакуумной и иглы двусторонней встраиваемой в вакуумную пробирку для безопасного взятия крови. Должно предназначаться для гематологических исследований. Пробирки должны быть с двойными стенками: пластиковая из полиэтилентерфталата и полипропилена с силиконовым покрытием Размер пробирок не менее 13 мм х не менее 75 мм Объем пробирки от 2,0 до 6,0 мл Наличие наполнителя пробирки: ЭДТА (этилендиаминтетрауксусная кислота) Крышка пробирки должна состоять из: - резиновая пробка и дополнительный защитный пластиковый колпачок голубого цвета с вертикальными наружными бороздками для удобства снятия, должна открываться и закрываться (без резьбы), высота колпачка крышки не менее 18 мм, внутренняя пробка из бутиловой резины (бромбутилкаучука), покрытая геморепелллентом, обладающим кровоотталкивающими свойствами, серая с углублением, служащая для многократного прокола, что должно позволять использовать их без открывания при работе на автоматических анализаторах со встроенными пробозаборниками. Цвет крышки пробирки бледно-лиловый в соответствии с ГОСТ Р ИСО 6710-2009 Рабочий диапазон температур от 0 до 37 градусов С Максимальное отклонение содержания вакуума не более 10% Пробирка должна содержать информацию в соответствии с ГОСТ Р ИСО 6710-2009 (наименование наполнителя, объем забираемой крови, градуировку, точную отметку уровня наполнения, срок годности) Игла должна быть стерильной, двухкомпонентной (разборной) системой, тип соединения иглы и луер-адаптера Луер-лок: для удобного комбинированного взятия проб Тип иглы 20 G Диаметра иглы не менее 0,9 мм Длина иглы не более 25 мм Визуальный контроль крови - прозрачная канюля Размер камеры не менее 1,5 см Игла должна быть с V-образной заточкой обработана силиконом с внутренней и внешней сторон, должна быть снабжена резьбой и безопасным резиновым клапаном над концом обращенным к пробирке Материал иглы нержавеющая сталь | Штука | 250000 |