Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

(таблица технического соответствия)

ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ПРИБОР ДЛЯ ГИДРОВАКУУМНОГО АРОМАМАССАЖА

(указать наименование продукции)*

| N9 | Описание требований | Наличие функции или величины параметра поТЗ | Наличие функции или предполагаемая величина параметра* | Примечание* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 . Общие требования |
| 1.1 | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие |  |  |
| 1.2 | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |  |  |
| 1.3 | Инструкция по эксплуатация на русском языке | Наличие |  |  |
| 2. Технические характеристики прибора |
| 2.1 | Параметры сети, в V, А и потребляемая мощность, в Вт, Класс электробезопасности: | 220-230V, 16А, 50 Вт, II BF |  |  |
| 2.2 | Размеры прибора (В*Ш*Д), в мм и вес, в кг: | Не более 1210*660*660 мм, 50 кг |  |  |
| 2.3 | Требование к системе водоснабжения: давления воды в системе | Не менее 4 атмосфер |  |  |
| 2.4 | 2-х канальный прибор: 1-ый канал независимый, вакуумный, 2-ой канал соединен с системой водоподготовки | Наличие |  |  |
| 3. Режимы работы |
| 3.1 | Параметры вакуумного режима автономно, возможность регулировки мощности вакуума | Импульсный (от 0,5 до 4 Гц) и непрерывный режимы, от 0 до 700 мБар, возможность плавной регулировки |  |  |
| 3.2 | Регулировка мощности воды | Наличие, до 700 мБар |  |  |
| 3.3 | Регулировка температуры воды | Наличие, до 40 град С |  |  |
| 3.4 | Индикация текущего выхода (степени разрежения вакуума и степени давления воды) | Наличие |  |  |
| 3.5 | Режим одновременной работы вакуума с подачей воды из дюз, встроенных в вакуумную манипулу (головку) | Наличие |  |  |

| 3.6 | Параметры режима одновременной работы вакуума с подачей воды из дюз манипулы | регулировка до 700 мБар, регулировка температуры воды до + 40 град С |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.7 | Режим одновременной работы вакуума + с подачей воды, обогащенной солевыми растворами из дюз, встроенных в вакуумную манипулу (головку) | Наличие |  |  |
| 3.8 | Параметры режима одновременной работы вакуума с подачей воды, обогащенной солевыми растворами из дюз манипулы | регулировка до 700 мБар, регулировка температуры ' воды до + 40 град С |  |  |
| 3.9 | Режим одновременной работы вакуума + с подачей воды* с подачей аромамасел из дюз, встроенных в вакуумную манипулу (головку) | Наличие |  |  |
| 3.10 | Параметры режима одновременной работы вакуума с подачей воды и подачей аромамасел из дюз манипулы | регулировка до 700 мБар, регулировка температуры воды до + 40 град С |  |  |
| 3.11 | Режим одноверменной работы вакуума + с подачей воды, обогащенной солевыми растворами + с подачей аромамасел из дюз, встроенных в вакуумную манипулу (головку) | Наличие |  |  |
| 3.12 | Параметры режима одновременной работы вакуума+с подачей воды+ с подачей аромамасел из дюз манипулы | регулировка до 700 мБар, регулировка температуры воды до + 40 град С |  |  |
| 4. Комплект поставки аппарата. |
| 4.1 | Надувной матрас с системой слива | Наличие |  |  |
| 4.2 | Манипула (головка) для дефиброза со встроенными дюзами для воды | Наличие |  |  |
| 4.3 | Манипула (головка) для дренажа со встроенными дюзами для воды | Наличие |  |  |
| 4.4 | Специальный контейнер для солей | Наличие |  |  |
| 4.5 | Манипулы (головки) для массажа с разминанием и раскатыванием | 3 шт. |  |  |
| 4.6 | Манипулы (головки) для работы по лицу | 3 шт. |  |  |
| 4.7 | Ароматическое масло | 2 шт. |  |  |

Приложение №2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

(таблица технического соответствия)

Система для проведения комбинированной электростимуляцин, микротоковой и

инфракрасной терапии

(указать наименование продукции)*

| № | Описание требований | Наличие функции или величины параметра поТЗ | Наличие функции или предполагаемая величина параметра* | Примечание* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие требования |
| 1.1 | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие |  |  |
| 1.2 | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |  |  |
| 1.3 | Инструкция по эксплуатация на русском языке | Наличие |  |  |
| 2. Технические характеристики прибора |
| 2.1 | Напряжение и частота сети (электропитание) и класс безопасности прибора: | 220-230 В, 50 ГЦ, 16A,IBF |  |  |
| 2.2 | Потребляемая мощность | Не более 800 Вт |  |  |
|  | Автоматическая система контроля токовой нагрузки, вынесенная на корпус прибора | Наличие |  |  |
| 2.3 | Регулировка амплитуды тока | 0 - 32,53 мА, плавно |  |  |
| 2.4 | Встроенные блоки для электротерапии (миостимуляции, микротоковой) и инфракрасной терапии (подвижный блок с регулировкой высоты от 650 до 800мм ), встроенный таймер | Наличие, до 60 минут |  |  |
|  | Количество инфракрасных ламп | не более 6 шт. |  |  |
| 2.1 | Максимальная суммарная мощность инфракрасных ламп: | Не более 600 Вт |  |  |
|  | Встроенная система контроля и регуляции температуры тела пациента по принципу "обратной связи": с функцией автоматического понижения интенсивности ИК ламп при перегреве тела свыше порогового значения 43 град С | Наличие |  |  |

|  | Интерфейс для управления прибором | Наличие |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (жидкокристаллический дисплей для |  |  |  |
|  | отражения задаваемых параметров: |  |  |  |
|  | время/частота/продолжительность |  |  |  |
|  | импульса/продолжительность паузы), и |  |  |  |
|  | контроля работы каждого канала |  |  |  |
|  | (отдельный светодиодный дисплей на |  |  |  |
|  | каждый канал электротерапии для |  |  |  |
|  | индикации силы тока) |  |  |  |
| 2.5 | Размеры (Д*В*Ш в верхнем положении/в | не более |  |  |
|  | нижнем положении ИК ламп) и вес | 950*1870*550/12 |  |  |
|  | системы | 90 мм, 120 кг |  |  |
| 3. Режимы работы |
| 2. | Инфракрасная терапия | Наличие |  |  |
| 3. | Электростимуляция : | Наличие |  |  |
|  | Электротерапия | Импульсные |  |  |
|  |  | токи низкой |  |  |
|  |  | частоты для |  |  |
|  |  | миостимуляции ( |  |  |
|  |  | с прямоугольной |  |  |
|  |  | формой |  |  |
|  |  | импульса, с |  |  |
|  |  | частотой не |  |  |
|  |  | более 40 - 75 Гц), |  |  |
|  |  | микротоки |  |  |
|  |  | (импульсные |  |  |
|  |  | токи |  |  |
|  |  | синусоидальной |  |  |
|  |  | формы средней |  |  |
|  |  | частоты, несущая |  |  |
|  |  | частота не менее |  |  |
|  |  | 7500 Гц, |  |  |
|  |  | модулирующая - |  |  |
|  |  | не более 75 Гц) |  |  |
| 3.1 | Количество каналов для миостимуляции | Не более 8 |  |  |
|  | токами низкой частоты прямоугольной |  |  |  |
|  | формы с независимой регулировкой |  |  |  |
|  | интенсивности тока в каналах |  |  |  |
| 3.2 | Выделенный блок для микротоковой терапии точечным электродом | Не более 1 |  |  |
| 11. | Максимальная температура внутри | не более 90 гр. С |  |  |
|  | прибора во время работы |  |  |  |
| 4. Комплект поставки |
|  | Инфракрасный излучатель (6 ламп) | Наличие |  |  |
|  | Температурный датчик с кабелем | Наличие |  |  |
|  | Аксессуары для электротерапии: | Наличие |  |  |
|  | электроды, кабели пациента, точечный |  |  |  |
|  | электрод с навинчивающейся крышкой |  |  |  |
|  | для фиксации сменных спонжей |  |  |  |

|  | Встроенная автоматическая система скручивания кабеля пациента (по всем каналам миостимуляции) | Наличие |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ручки для перемещения на корпусе прибора | Не менее 8 шт. |  |  |
|  | Колесики для перемещения прибора с тормозными колодками | 4 шт. |  |  |

Приложение №3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

(таблица технического соответствия)

ВИДЕОЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ГАСТРОСКОПИИ - 1 шт.

(указать наименование продукции)*

| № | Описание требований | Наличие | Наличие | Примечание* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | функции или | функции или |  |
|  |  | величины | предполагаемая |  |
|  |  | параметра по | величина |  |
|  |  | ТЗ | параметра* |  |

| Общие требования |
| --- |
| 1.1 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |  |
|  | Минздрава России |  |  |  |
| 1.2 | Сертификат соответствия Госстандарта | Наличие |  |  |
|  | России |  |  |  |
| 1.3 | Инструкция по эксплуатация на русском | Наличие |  |  |
|  | языке |  |  |  |
| 2. Видеоэндоскопическая система для гастроскопии |
| 2.1. Процессор с источником света - 1 шт. |
| 2.1.1 | возможность подключения различных | Наличие |  |  |
|  | типов видеоэндоскопов: |  |  |  |
|  | видеогастроскопы (взрослый, |  |  |  |
|  | детский, детский тонкий, |  |  |  |
|  | ширококанальный, двухканальный), |  |  |  |
|  | видеоколоноскопы (взрослый, |  |  |  |
|  | детский), видеодуоденоскопы |  |  |  |
|  | (стандартный, ширококанальный), |  |  |  |
|  | видеобронхоскопы (стандартный, |  |  |  |
|  | ширококанальный) |  |  |  |
| 2.1.2 | Клавиатура | Наличие |  |  |
| 2.1.3 | Разрешающая способность системы | не менее |  |  |
|  |  | 4 10000 пиксел |  |  |
|  |  | (точек) |  |  |
| 2.1.4 | Освещенность операционного поля | регулируется |  |  |
|  | без бликов | как |  |  |
|  |  | автоматически, |  |  |
|  |  | так и вручную |  |  |
|  |  | с контролем |  |  |
|  |  | фотометрии в |  |  |
|  |  | двух режимах - |  |  |
|  |  | пиковом и |  |  |
|  |  | среднем |  |  |

| 2.1.5 | Регулирование скорости срабатывания электронного затвора видеокамеры для отслеживания быстродвижущихся объектов в поле зрения и предотвращения эффекта "размытых" границ; | 1/60сек., 1/ЮОсек. и 1/200сек |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.6 | Энергонезависимая память на информацию | не менее чем о 23-х пациентах |  |  |
| 2.1.7 | Энергонезависимая память на информацию о предварительных настройках параметров изображения; | не менее чем для 10-ти врачей |  |  |
| 2.1.8 | Энергонезависимая память на информацию | не менее чем о 20-ти врачах |  |  |
| 2.1.9 | Энергонезависимая память на информацию | не менее чем о 20-ти процедурах |  |  |
| 2.1.10 | Регулировка каждого из пяти параметров (черный, красный, зеленый, синий, гамма коррекция) изображения | не менее 9-ти уровней |  |  |
| 2.1.11 | Регулировка детализации изображения | не менее 9-ти уровней |  |  |
| 2.1.12 | Регулировка яркости изображения | не менее 9-ти уровней |  |  |
| 2.1.13 | Электронное увеличение изображения | в пределах от Х1,20доХ2,00 с шагом 0,1 |  |  |
| 2.1.14 | Стоп кадр на все изображение; | Наличие |  |  |
| 2.1.15 | Регулируемая продолжительность стоп-кадра | не хуже чем от 0,4 сек. до 2,8 сек. |  |  |
| 2.1.16 | Трехрежимный встроенный насос подачи воды-воздуха | Наличие |  |  |
| 2.1.17 | Ксеноновый источник света (300 Вт) с запасной галогеновой лампой (150 Вт) с автоматической сменой при выходе из строя основной | Наличие |  |  |
| 2.1.18 | Возможность управления не менее 4-мя функциями системы с блока управления эндоскопа | Наличие |  |  |
| 2.1.19 | Возможность подключения с помощью специального модуля (поставляется отдельно) фиброэндоскопов различных фирм | Наличие |  |  |
| 2.2. Видеогастроскоп - 1 шт. |

32

| 2.2.1 | ПЗС-видеокамера на дистальном конце с разрешением не менее | 4100000 пиксел (точек); |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.2 | Направление обзора | Прямое |  |  |
| 2.2.3 | Глубина резкости | 4- 100 мм |  |  |
| 2.2.4 | Инструментальный канал | Не менее 2.8мм; |  |  |
| 2.2.5 | Угол зрения | 140° |  |  |
| 2.2.6 | Наружный диаметр | Не более 10,8 мм; |  |  |
| 2.2.7 | Угол изгиба дистального конца (град.) не менее: | 210 вверх, 90 вниз, 100 вправо \ влево; |  |  |
| 2.2.8 | Длина рабочей части | Не менее 1100мм; |  |  |
| 2.2.9 | Общая длина | Около 1400 мм; |  |  |
| 2.2.10 | Полностью погружаемый в дезинфецирующий раствор. | Наличие |  |  |
| 3. Дополнительные принадлежности - 1 комплект |
| 3.1 | Бутыль для воды - 1 шт. | Наличие |  |  |
| 3.2 | Установочная тележка - 1 шт. | Наличие |  |  |
| 3.3 | Цветной монитор 21 дюйм - 1 шт. | ЖК |  |  |
| 3.4 | Эндоскопический отсос | Наличие |  |  |

Приложение №4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

(таблица технического соответствия)

Видеоэндоскопическая система для колоноскопии

(указать наименование продукции)*

| № | Описание требований | Наличие функции или величины параметра по ТЗ | Наличие функции или предполагаемая величина параметра* | Примечание* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие требования |
| 1.1 | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие |  |  |
| 1.2 | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |  |  |
| 1.3 | Инструкция по эксплуатация на русском языке | Наличие |  |  |
| 2. Процессор |
| 2.1 | Возможность подключения различных типов видеоэндоскопов: видеогастроскопы (взрослый, детский, детский тонкий, ширококанальный, двухканальный), видеоколоноскопы (взрослый, детский), видеодуоденоскопы (стандартный, ширококанальный), видеобронхоскопы (стандартный, ширококанальный); | Наличие |  |  |
| 2.1.2 | Процессор расположен в одном корпусе с источником света; | Наличие |  |  |
| 2.1.3 | Наличие клавиатуры | Наличие |  |  |
| 2.1.4 | Разрешающая способность системы (четыреста десять тысяч) пиксел (элементов изображения); | Не менее 4 10,000 |  |  |

| 2.1.5 | Освещенность операционного поля | Может регулироваться как автоматически, так и вручную с контролем фотометрии в двух режимах - пиковом и среднем; |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.6 | регулирование скорости срабатывания электронного затвора видеокамеры 1/60сек., 1/ЮОсек. и ШООсек. для отслеживания быстродвижущихся объектов в поле зрения и предотвращения эффекта "размытых" границ; | Наличие |  |  |
| 2.1.7 | энергонезависимая память на информацию | Не менее чем о 44-х пациентах |  |  |
| 2.1.8 | энергонезависимая память на информацию о предварительных настройках параметров изображения | Не менее чем для 20-ти врачей |  |  |
| 2.1.9 | энергонезависимая память на информацию | Не менее чем о 20-ти врачах |  |  |
| 2.1.10 | энергонезависимая память на информацию | Не менее чем о 20-ти процедурах |  |  |
| 2.1.11 | Регулировка для каждого из четырех параметров (красный, черный, синий, оттенок красного, гамма коррекция) изображения; | Не менее 9-ти уровней |  |  |
| 2.1.12 | Регулировка детализации изображения; | Не менее 9-ти уровней |  |  |
| 2.1.13 | Регулировка яркости изображения; | Не менее 9-ти уровней |  |  |
| 2.1.14 | Электронное увеличение изображения; | Не хуже чем от Х1.05доХ2.00с шагом 0.05 |  |  |
| 2.1.15 | Стоп кадр на все изображение; | Наличие |  |  |
| 2.1.16 | Регулируемая продолжительность стоп-кадра; | Не хуже чем от 0,4 сек. до 2,8 сек. |  |  |
| 2.1.17 | Функция увеличения контрастности кровяных сосудов; | Наличие |  |  |
| 2.1.18 | Встроенный насос подачи воды-воздуха; | Наличие |  |  |
| 2.1.19 | Ксеноновый источник света (150 Вт) с запасной галогеновой лампой (75 Вт) с автоматической сменой при выходе из строя основной; | Наличие |  |  |

| 2.1.20 | возможность управления системы с блока управления эндоскопа; | Не менее 2-мя функциями |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.21 | возможность подключения с помощью специального модуля (поставляется отдельно) фиброэндоскопов различных фирм; | Наличие |  |  |
| 2.1.22 | стандартный выход видео сигнала для периферийного оборудования. | Наличие |  |  |
| 3. Видеоколоноскоп для взрослых - 1шт. |
| 3.1 | ПЗС-видеокамера на дистальном конце | С разрешением не менее 4 10.000 пиксел (точек); |  |  |
| 3.2 | Инструментальный канал | Не менее 3,8 мм |  |  |
| 3.3 | Направление обзора | Прямое |  |  |
| 3.4 | Глубина поля резкости | Не хуже 3-100 мм; |  |  |
| 3.5 | Угол зрения | Не менее 140 град |  |  |
| 3.6 | Наружный диаметр дистального конца | Не более 12,8 мм |  |  |
| 3.7 | Наружный диаметр вводимой секции | Не более 12,8 мм |  |  |
| 3.8 | Угол изгиба дистального конца | Не менее: 180 вверх, 1 80 вниз, 1 60 вправо \ влево |  |  |
| 3.9 | Длина рабочей части | Не менее 1330 мм |  |  |
| 3.10 | Общая длина | Не менее 1630 мм |  |  |
| 3.11 | Полностью погружаемый в дезинфицирующий раствор. | Наличие |  |  |
| 4. Дополнительные принадлежности |
| 4.1 | Установочная тележка - 1 шт. | Наличие |  |  |
| 4.2 | Цветной монитор 1 7 дюймов | Наличие |  |  |
| 4.3 | Эндоскопический отсос - 1 шт. | Наличие |  |  |
| 4.4 | Бутыль для воды | Наличие |  |  |

Приложение №5

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

(таблица технического соответствия)

На комплект стоматологического оборудования

(наименование предлагаемого оборудования)*

| № п/ п | Описание требований | Наличие функции или величина параметра поТЗ | Наличие функции или предлага - емая величина пяпяметпя* | Примечание* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие требования |
| 1.1. | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие |  |  |
| 1.2. | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |  |  |
| 1.3 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |  |  |
| 2. Основные параметры |
| 2.1. | Блок врача с поворотной бормашиной на четыре инструмента с нижним подводом инструментальных шлангов: • шланг с автоклавируемым пистолетом вода/воздух/спрей; • шланг для турбинного наконечника с файбероптикой; • шланг для пневматического микромотора; • свободный модуль для установки дополнительного инструмента. | Наличие |  |  |
| 2.2. | Столик врача (241 мм. * 343 мм.) с жестким креплением и с нержавеющим лотком для инструментов (241 мм. х 343 мм.) | Наличие |  |  |
| 2.3. | Регуляторы давления воды и воздуха, подаваемых на инструменты бормашины | Наличие |  |  |
| 2.4. | Встроенный в бормашину блок файбероптики, обеспечивающий подачу оптики на минимум три инструмента | наличие |  |  |
| 2.5. | Ножная пневматическая педаль для управления инструментами бормашины с возможностью включения и отключения подачи спрея | Наличие |  |  |
| 2.6. | Вакуумный отсос влаги | Наличие |  |  |
| 2.7. | Возможность крепления бормашины к креслу из-под ног пациента либо из-за спинки кресла | Наличие |  |  |
| 2.8. | Возможность размещения негатоскопа на столике врача | Наличие |  |  |
| 2.9. | Возможность размещения сенсорного программируемого пульта управления креслом | Наличие |  |  |
| 2.10. | Кресло электрогидравлическое, несущее, с бесшовной обивкой и двумя подлокотниками | Наличие |  |  |
| 2.11. | Защитное покрытие под ноги пациента | Наличие |  |  |
| 2.12. | Цельнолитое основание кресла с антикоррозийным покрытием | Наличие |  |  |

| 2.13 | Ширина основания кресла, мм. | От 680 до 700 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.14. | Ножная программируемая (не менее четырех программ) педаль управления креслом | Наличие |  |  |
| 2.15. | Подголовник с двойной артикуляцией и винтовым регулировочным узлом | Наличие |  |  |
| 2.16. | Максимальная высота при подъеме кресла, мм. | От 780 до 800 |  |  |
| 2.17. | Максимальная высота при опускании кресла, мм. | От 390 до 400 |  |  |
| 2.18. | Поворотный гидроблок (плевательница), монтируемый на любую сторону кресла | Наличие |  |  |
| 2.19. | Ручное управление наполнением стакана и обмывом чаши плевательницы | Наличие |  |  |
| 2.20. | Четырехпозиционный поворотный держатель инструментов ассистента, смонтированный на гидроблоке | Наличие |  |  |
| 2.21. | Инструменты ассистента - воздушно-эжектроный слюноотсос и пылеотсос с автоклавируемыми наконечниками | Наличие |  |  |
| 2.22. | Наконечники инструментов ассистента с регуляторами мощности | Наличие |  |  |
| 2.23. | Блок автономной подачи воды на инструменты бормашины и в стакан | Наличие |  |  |
| 2.24. | Объем бутылки для автономной воды, л. | 0,7 |  |  |
| 2.25. | Количество бутылок в комплекте поставки | 2 |  |  |
| 2.26. | Бестеневой светильник, монтируемый на стойку гидроблока | Наличие |  |  |
| 2.27. | Галогеновый источник света | Наличие |  |  |
| 2.28. | Возможность вращения плафона светильника в двух плоскостях | Наличие |  |  |
| 2.29. | Два режимы освещения, включая режим композитного освещения | Наличие |  |  |
| 2.30. | Стул врача на металлической основе с газовым амортизатором, с регуляторами угла наклона спинки и высоты сидения | Наличие |  |  |
| 2.31. | Диапазон регулировки высоты сидения стула врача, мм. | От 470 до 635 |  |  |
| 2.32. | Диапазон регулировки высоты сидения стула ассистента, мм. | От 572 до 737 |  |  |
| 2.33. | Турбинный наконечник с файбероптикой: • диаметр головки - 1 1,5 мм; • мощность - 17 Вт.; • максимальное число оборотов в минуту -350000; • расход воздуха -44 л/мин.; • количество спрея - до 80 мл./мин.; • спрей - трехкратный; • освещенность - 25000 Люкс; • уровень шума- до 57 Дб.; • быстросъемный переходник. | Наличие |  |  |

| 2.34. | Пневматический микромотор: • вращающий момент - 4 Нем; • число оборотов в минуту - от 5000 до 25000; • расход воздуха-от 42 до 60 л/мин.; • спрей - внутренний; • направление вращения - правое / левое; • фиксированное соединение Мидвест-4 | Наличие |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.35. | Угловой наконечник: • передаточное число -1:1; • спрей - одиночный внутренний. | Наличие |  |  |
| 2.36. | Прямой наконечник: • передаточное число -1:1; • спрей - одиночный внутренний. | Наличие |  |  |
| 2.37 | Компрессор стоматологический безмаслянный: • 220В, 50Гц, мощность не более 0,8 кВт; • Производительность при 5 Бар: 60 литров в минуту; • объем ресивера не менее 25 литров; • диапазон регулировки давления от 4,5 до 6,0 Бар; • масса (без шумозащитного кожуха) не более 41 кг; • шумозащитный кожух. | Наличие |  |  |