Техническое задание.

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ |
| --- |
| (таблица технического соответствия) |
| МОНИТОР ИМПЕДАНСНОЙ КАРДИОГРАФИИ И ПЛЕТИЗМОГРАФИИ |
| № | Описание требований | Наличие функции или величины параметра по ТЗ | Наличие функции или предполагаемая величина параметра | Примечание |
| 1. Общие требования |
| 1.1 | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие |  |  |
| 1.2 | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |  |  |
| 1.3 | Санитарно-эпидемиологическое заключение | Наличие |  |  |
| 1.4 | Инструкция по эксплуатация на русском языке | Наличие |  |  |
| 2. Технические характеристики |
| 2.1 | Метод исследования: | Импедансная кардиография, электрокардиография и плетизмография |  |  |
| 2.2 | Мониторируемые параметры | ЧСС, ударный объем, ударный индекс, сердечный выброс, сердечный индекс, период до изгнания, время изгнания из левого желудочка, конечный диастолический объем, пиковый поток, индекс пикового потока, индекс контрактильности, индекс ускорения крови в аорте, содержание внутриторакальной жидкости, |  |  |
|  |  | системное сосудистое сопротивление, индекс системного сосудистого сопротивления, индекс работы левого желудочка, систолический угол пульсовой волны, время распространения, амплитуда пульса, время нарастания пульса, индекс Heather, индекс скорости, доставка кислорода, артериальное давление, пульсоксиметрия |  |  |
| 2.3 | Электроды | Сдвоенные Z-tec |  |  |
| 2.4 | Интерфейс оператора | Сенсорный экран |  |  |
| 2.5 | Модуль неинвазивного измерения артериального давления | Наличие |  |  |
| 2.6 | Модуль SpO2 | Наличие |  |  |
| 2.7 | Дополнительный модуль ЭКГ (для ИПГ, опция) | Возможность |  |  |
| 2.8 | Память | Встроенный жесткий диск 20ГБ |  |  |
| 2.9 | Программа подбора параметров кардиостимулятора | Возможность |  |  |
| 2.10 | Перезаряжаемая внутренняя батарея | Не менее 30 мин работы при полном заряде |  |  |
| 2.11 | Класс электробезопасности | DF (защита от дефибрилляции) |  |  |
| 2.12 | Питание | 220 В, 50 Гц |  |  |
| 2.13 | Дисплей | Высококонтрастный сенсорный ЖК |  |  |
|  |  | 10,4" по диагонали |  |  |
| 2.13 | Интерфейсы связи | RS 232, Ethernet, USB, PS/2 keyboard |  |  |
| 2.14 | Встроенный термопринтер | Наличие |  |  |
| 2.15 | Хранение и обработка данных на ПК | Возможность |  |  |
| 3. Комплектация |
| 3.1 | Кабель пациента ИКГ/ЭКГ | 1 шт. |  |  |
| 3.2 | Манжета НиАД взрослая, шланг НиАД | 1 шт. |  |  |
| 3.3 | Датчик SpO2 пальцевой | 1 шт. |  |  |
| 3.4 | Электроды | 50 комплектов. |  |  |
| 3.5 | Бумага для принтера | 5 рулонов |  |  |
| 3.6 | Кабель прямого соединения с компьютером Ethernet | 1 шт. |  |  |
| Примечание: |  |  |  |
| - в комплект должно входить все необходимые принадлежности для обеспечения работоспособности комплекса; |
| - приведенные данные должны быть подтверждены официальной технической документацией |

| НАРКОЗНО-ДЫХАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ |
| --- |
| № | Описание требований | Наличие функции или величины параметра по ТЗ | Наличие функции или предполагаемая величина параметра | Примечание |
| 1. Общие требования |
| 1.1 | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие |  |  |
| 1.2 | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |  |  |
| 1.3 | Инструкция по эксплуатация на русском языке | Наличие |  |  |
| 2. Технические характеристики |
| 2.1 | 3-х газовая модель | O2, N2O, воздух |  |  |
| 2.2 | Ротометр | Каскадный Со встроенной защитой от гипоксии |  |  |
| 2.3 | Монитор | Интегральный встроенный кислородный монитор гальванического типа с системой "Аларм" |  |  |
| 3. Вентилятор |
| 3.1 | Движущий газ | Кислород или воздух |  |  |
| 3.2 | Управление | Микропроцессором |  |  |
| 3.3 | Отображение волновых форм | Наличие |  |  |
| 3.4 | Питание | 230 В, 50 Гц |  |  |
| 3.5 | Экран | Жидкокристаллический на передней панели |  |  |
| 3.6 | Отображение кривой давления в дыхательных путях | Наличие |  |  |
| 3.7 | Самотестирование при запуске | Наличие |  |  |
| 3.8 | Автоматический тест на утечку при запуске | Наличие |  |  |
| 3.9 | Встроенный монитор кислорода | Наличие |  |  |
| 3.10 | Режимы: |  |  |  |
|  | Принудительная вентиляция с контролем по объему | Наличие |  |  |
|  | Принудительная вентиляция с контролем по давлению | Наличие |  |  |
|  | Синхронизированная перемежающая принудительная вентиляция (с контр. по объему, с контр. по давлению) | Наличие |  |  |
|  | Спонтанная вентиляция с поддержкой давлением на вдохе | Наличие |  |  |
|  | Спонтанная вентиляция | Наличие |  |  |
|  | Ручная вентиляция | Наличие |  |  |
|  | Встроенный электронный PEEP | 3.0-20 см H2O |  |  |
|  | Компенсация свежего газа | Наличие |  |  |
|  | Комплайнс-компенсация | Наличие |  |  |
|  | Встроенная спирометрия | Наличие |  |  |
|  | Установленный дыхательный объем | 20-1500 мл |  |  |
|  | Встроенная батарея | Время работы 1 ч |  |  |
| 3.11 | Тревоги: |  |  |  |
|  | Высокое и низкое давление | Наличие |  |  |
|  | Высокий выдыхаемый объем | 1,0-25 л/мин |  |  |
|  | Низкий выдыхаемый объем | 1,0-25 л/мин |  |  |
|  | Высокая частота дыхания | Наличие |  |  |
|  | Низкая частота дыхания | Наличие |  |  |
|  | Высокая концентрация О2 | 18%-100% |  |  |
|  | Низкая концентрация О2 | 18%-100% |  |  |
|  | Апноэ | Наличие |  |  |
|  | Ошибка установки | Наличие |  |  |
|  | Низкое давление подачи газа | Наличие |  |  |
|  | Вентилятор неисправен | Наличие |  |  |
|  | Ошибка цикла | Наличие |  |  |
|  | Ошибка PEEP | Наличие |  |  |
|  | Заглущение тревог | 2 мин |  |  |
|  | Нет питания от сети / низкий заряд батарей | Наличие |  |  |
| 4. Комплектация |
| 4.1 | Абсорбер в сборе с клапанами | Наличие |  |  |
| 4.2 | Манометр на абсорбер | Наличие |  |  |
| 4.3 | Крепежный модуль абсорбера | Наличие |  |  |
| 4.4 | Испаритель 5% фторотан с регулятором | Наличие |  |  |
| 4.5 | PEEP клапан 0 to 20 cm H2O | Наличие |  |  |
| 4.6 | Комплект для абсорбера с контуром пациента | Многоразовый |  |  |
| 4.7 | Выдвижной ящик со стойкой | Наличие |  |  |
| 4.8 | Полка для вентилятора | Наличие |  |  |
| 4.9 | Выход воздуха высокого давления для вентилятора | Наличие |  |  |
| 4.10 | Входной воздушный клапан | Наличие |  |  |
| 4.11 | Магистраль высокого давления О2 | Наличие |  |  |
| 4.12 | Магистраль высокого давления N2О | Наличие |  |  |
| 4.13 | Магистраль высокого давления воздуха | Наличие |  |  |
| 4.14 | Медицинский компрессор | 40 л/ мин |  |  |
| 4.15 | Система эвакуации отработанных газов | Наличие |  |  |
| Примечание: |  |  |  |
| - в комплект должно входить все необходимые принадлежности для обеспечения работоспосоности комплекса; |
| - приведенные данные должны быть подтверждены официальной технической документацией |

| АППАРАТ ИВЛ ПОРТАТИВНЫЙ С НЕИНВАЗИВНОЙ ИВЛ |
| --- |
| № | Описание требований | Наличие функции или величины параметра по ТЗ | Наличие функции или предполагаемая величина параметра | Примечание |
| 1. Общие требования |
| 1.1 | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие |  |  |
| 1.2 | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |  |  |
| 1.3 | Инструкция по эксплуатация на русском языке | Наличие |  |  |
| 2. Технические характеристики |
| 2.1 | Область применения | Взрослые-дети ( от 5 кг ) |  |  |
| 2.2 | Тип | Электронный, микропроцессорный |  |  |
| 2.3 | Привод | Электрический,турбинный |  |  |
| 2.4 | Автономная работа от внутренней | 1,5 час минимум |  |  |
| 2.5 | батареи. |  |  |  |
| 2.6 | Панель управления и программное обеспечение на русском языке | Наличие |  |  |
| 2.7 | Система самодиагностики | Внутренние тесты самодиагностики |  |  |
| 2.8 | неполадок | фоновые тесты в течении работы |  |  |
| 2.9 | Датчики потока | Внешний |  |  |
| 2.10 | Индикация типа дыхания пациента | Наличие |  |  |
| 2.11 | Встроенный смеситель кислород/воздух | Наличие |  |  |
| 2.12 | Параметры вентилятора |  |  |  |
| 2.13 | С контролем по объему и давлению | A/C, VCV,PCV, SIMV, PSV, SPONT, PEEP, CPAP,вентиляция APNЕА, Неинвазивная вентиляция (NPPV), Ручная вентиляция. |  |  |
| 2.14 | Частота Дыханий | 0-80 д/мин. |  |  |
| 2.15 | I:E(вдох: выдох) | 99:1-1:99 |  |  |
| 2.16 | Время вдоха | 0,3-9,9 сек. |  |  |
| 2.17 | Дыхательный обьем | 50-2000 мл |  |  |
| 2.18 | Пиковый поток | 0-140 л/мин |  |  |
| 2.19 | Базовый поток | 10 л/мин |  |  |
| 2.20 | Давление в дыхательных путях | 1-99 см Н2О |  |  |
| 2.21 | PEEP/CPAP | 0-20 cм Н2О |  |  |
| 2.22 | Ограничение по давлению | 1-99 см Н2О |  |  |
| 2.23 | Поддержка давлением | 1-60 см Н2О |  |  |
| 2.24 | Форма графика потока | Квадратная или нисходящая |  |  |
| 2.25 | Время ускорения | 1-9 сек |  |  |
| 2.26 | Чувствительность |  |  |  |
| 2.27 | триггера по-потоку: | 1-9 л/мин |  |  |
| 2.28 | Концентрация %О2 | 21 - 100% |  |  |
| 2.29 | Подача О2 низкого давления | Вкл/Выкл. |  |  |
| 2.30 | Ручной вдох | Обеспечивает один принудительный вдох |  |  |
| 2.31 | Инспираторная пауза | Измерение комплайнса и сопротивления |  |  |
| 2.32 | Экспираторная пауза | Измерение общего и ауто-РЕЕР пациента |  |  |
| 2.33 | Компенсация утечки | Наличие |  |  |
| 2.34 | Чувствительность к выдоху | Наличие |  |  |
| 2.35 | Тип увлажнителя | увлажнитель типа F&P 410 |  |  |
| 2.36 | Графический монитор | Возможность |  |  |
| 2.37 | Графики |  |  |  |
| 2.37.1 | Выбор масштаба | да |  |  |
| 2.37.2 | Функция фиксации графика " FREEZE" | да |  |  |
| 2.37.3 | Кривая Давление-Время | да |  |  |
| 2.37.4 | Кривая Поток-Время | да |  |  |
| 2.37.5 | Кривая Объем-Время | да |  |  |
| 2.37.6 | Петли | Поток-Объем, Давление-Объем |  |  |
| 2.38 | Мониторируемые показатели | P aw, Flow, V, Ti:Texp., R, C, t, f |  |  |
| 2.38.1 | Общий минутный объем | 0-99,9 л |  |  |
| 2.38.2 | Дыхательный объем выдоха | 0-4000 мл |  |  |
| 2.38.3 | Отношение I:E | 99:1-1:99 |  |  |
| 2.38.4 | Пиковое давление вдоха | 0-120 мл Н2О |  |  |
| 2.38.5 | Среднее давление контура | 0-99 см Н2О |  |  |
| 2.38.6 | Пиковый поток | 10-100 л/мин |  |  |
| 2.38.7 | Общая частота дыхания | 0-250 д/мин. |  |  |
| 2.38.8 | РЕЕР | 0-99 см Н2О |  |  |
| 2.38.9 | Комплайнс | 1-999 мл/см Н2О |  |  |
| 2.38.10 | АутоPEEP | 1-100 см Н20 |  |  |
| 2.38.11 | Усилие пациента | Наличие |  |  |
| 2.39 | Система тревог |  |  |  |
| 2.39.1 | Журнал тревог | Наличие |  |  |
| 2.39.2 | Сбой сетевого питания | Наличие |  |  |
| 2.39.3 | АПНОЭ | 10-60 сек |  |  |
| 2.39.4 | Рассоединие контура | Наличие |  |  |
| 2.39.5 | Неисправность вентилятора | Наличие |  |  |
| 2.39.6 | Высокое давление в контуре | 5-100 см Н2О |  |  |
| 2.39.7 | Высокое содержание %О2 | Наличие |  |  |
| 2.39.8 | Батарея не работает | Наличие |  |  |
| 2.39.9 | Батарея разряжена | Наличие |  |  |
| 2.39.10 | Низкий заряд батареи | Наличие |  |  |
| 2.39.11 | Низкое содержание %О2 | Наличие |  |  |
| 2.39.12 | Низкий минутный объем | 0,1 - 99 л |  |  |
| 2.39.13 | Низкое пиковое давление | 1-60 см Н2О |  |  |
| 2.40 | Размеры |  |  |  |
| 2.40.1 | Вес вентилятора | 6,1 кг |  |  |
| 2.40.2 | Размер вентилятора (В-Ш-Д), см | 8см : 25см : 30см |  |  |
| 2.40.3 | Вес монитора | 1,7 кг |  |  |
| 2.40.4 | Размер монитора (В-Ш-Д), см | 20см : 25см : 4,75см |  |  |
| 2.41 | Возможность использовать аппарат при различной длительности транспортировки пациента | Наличие |  |  |
| 3. Комплект поставки |
| 3.1 | Kонтур взрослого пациента многоразовый, w\PEEP | Наличие |  |  |
| 3.2 | Тележка для аппарата и увлажнителя | Наличие |  |  |
| 3.3 | Увлажнитель | Наличие |  |  |
| 3.4 | Держатель контура пациента | Наличие |  |  |
| 3.5 | Длинное крепление для F&P и держателя контура | Наличие |  |  |
| 3.6 | Крепление аппарат/увлажнитель | Наличие |  |  |
| 3.7 | Диафрагмы для клапана выдоха ( 5 шт.) | Наличие |  |  |
| 3.8 | Принадлежности для клапана выдоха (5 шт.) | Наличие |  |  |
| 3.9 | Контур для увлажнителя, взрослый | Наличие |  |  |
| 3.10 | Шланг для подачи кислорода, 15' | Наличие |  |  |
| 3.11 | Адаптер низкого давления, О2 | Наличие |  |  |
| 3.12 | Тестовое легкое | Наличие |  |  |
| 3.13 | Воздушный фильтр (5 шт.) | Наличие |  |  |
| 3.14 | Фильтр вентилятора (5 шт.) | Наличие |  |  |
| 3.15 | Корзинка для принадлежностей | Наличие |  |  |
| Примечание: |  |  |  |
| - в комплект должно входить все необходимые принадлежности для обеспечения работоспособности комплекса; |
| - приведенные данные должны быть подтверждены официальной технической документацией |

| МИКРОКОНВЕКСНЫЙ ВНУТРИПОЛОСТНОЙ ДАТЧИК ДЛЯ АКУШЕРСТВА, ГИНЕКОЛОГИИ, УРОЛОГИИ |
| --- |
| № | Описание требований | Наличие функции или величины параметра по ТЗ | Наличие функции или предполагаемая величина параметра | Примечание |
| 1. Технические характеристики |
| 1.1 | Область применения | Микроконвексный внутриполостной датчик для акушерства, гинекологии, урологии: |  |  |
| 1.2 | Диапазон частот | 3.7 – 9,3 МГц |  |  |
| 1.3 | Количество частот второй гармоники | не менее 3х |  |  |
| 1.4 | Угол сканирования, 2D, град. | не менее 146 |  |  |
| 1.5 | Количество элементов | не менее 192 |  |  |
| 1.6 | Биопсийная насадка | Возможность |  |  |
| Примечание: |  |  |  |
| - в комплект должно входить все необходимые принадлежности для обеспечения работоспособности комплекса; |
| - приведенные данные должны быть подтверждены официальной технической документацией |

| ОПЕРАЦИОННЫЙ СТОЛ ДЛЯ ОБЩЕЙ ХИРУРГИИ |
| --- |
| № | Описание требований | Наличие функции или величины параметра по ТЗ | Наличие функции или предполагаемая величина параметра | Примечание |
| 1. Общие требования |
| 1.1 | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие |  |  |
| 1.2 | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |  |  |
| 1.3 | Инструкция по эксплуатация на русском языке | Наличие |  |  |
| 2. Конфигурация |
| 2.1 | Тип | Механико-гидравлический |  |  |
| 2.2 | Конфигурация: |  |  |  |
|  | * столешница | 5 рентгенопрозрачных секций со съемными подушками из рентгенопрозрачной антистатической резины (включая раздельную ножную секцию) |  |  |
|  | * основание | в виде буквы “Y” |  |  |
|  | * система передвижения | 4 двойных ролика в основании стола: |  |  |
|  |  | - 2 фиксированные |  |  |
|  |  | - 2 направляющие |  |  |
| 2.3 | Материал основания и колонны | Нержав. сталь с хромоникелевым покрытием |  |  |
| 3. Позиционирование |
| 3.1 | Подъем/опускание: | Закрытая гидравлическая система, |  |  |
|  |  | управляемая педалью |  |  |
| 3.2 | Подголовник: | Механизм с двойным рычагом |  |  |
| 3.3 | Секция для спины: | Встроенные компрессионные |  |  |
|  |  | пружины, управляемые рычагом |  |  |
| 3.4 | Подъемник для поясницы: | Механизм, управляемый рычагом |  |  |
| 3.5 | Тренделенбург/Антитренделенбург и боковой наклон: | Два независимых механизма, управляемых рычагом |  |  |
| 4. Технические характеристики |
| 4.1 | Регулировка по высоте | не более 705 мм (мин. положение) |  |  |
|  |  | не менее 1005 мм (макс. положение) |  |  |
| 4.2 | *Угол продольного наклона | не менее 40 градусов |  |  |
|  | обратного продольного наклона | не менее 25 градусов |  |  |
| 4.3 | Угол бокового наклона в обе стороны | не менее 20 градусов |  |  |
| 4.4 | Угол наклона подголовника | не менее 55 градусов (от гори-зонтального положения вверх) |  |  |
|  |  | не менее 60 градусов (от гори-зонтального положения вниз) |  |  |
| 4.5 | Угол наклона секции для спины | не менее 70/45 градусов (от гори-зонтального положения вниз/вверх) |  |  |
| 4.6 | Угол наклона секции для ног | не менее 25/95 градусов (от гори-зонтального положения вниз/вверх) |  |  |
| 4.7 | Угол раздвижения секции для ног | не менее 90 градусов |  |  |
| 4.8 | Вес стола | не более 165 кг |  |  |
| 5. Комплект принадлежностей |
| Комплект принадлежностей должен обеспечивать возможность проведения общехирургических операций |
| Примечание: |  |  |  |
| - в комплект должны входить все необходимые принадлежности для обеспечения работоспособности комплекса; |
| - приведенные данные должны быть подтверждены официальной технической документацией |