| Item No | Наименование товара и необходимого сервиса | Технические характеристики и стандарты |
| --- | --- | --- |
| 1 | Устройство для проявки рентгеновских снимков | Устройство для обработки рентгеновских снимков размером от 10x10 см до 35x43 см. Скорость обработки: 28.5 см/минуты приблизительно 35 x 43 см 180 секунд. Мощность системы: приблизительно 60 снимков в час Система высыхания – инфракрасная Габариты: ш/в/д, 25 ”, 15 “, 31” приблизительно. Вес: приблизительно 70 кг с растворами Стол подставка Комплект из 3 пополняемых флаконов 3 стопора Стандартное оборудование Процессор + набор 3 пополняемых флакона Принадлежности Соединение для подачи воды Светонепроницаемое покрытие Стенд процессора Комплект из трех пополняемых флаконов 2.5 л (3 x 0.66 галлона) Автоматический режим ожидания Требования к электропитанию 220 VAC ±10 % 50 Гц 1500 W максимум . |
| 2 | Универсальное рентгенографическое оборудование | Цифровая система флюороскопии и смешанная кассетная радиография, управляемая процессором. Система с потолочным креплением и свободным передвижением аппарата. Система, позволяющая проводить стандартное скелетное и рентгенологическое обследование, включая боковую экспозицию и косую лучевую проекцию. Полностью автоматическое приспособление для прицельной рентгенографии для кассетной рентгенологии с обширным диапазоном кассет, обсеивающей рентгеновской решеткой и приспособлениями для усиления яркости изображения. Свободная кассетная рентгенологическая съемка на столе, полу или кресле-коляске (инвалидное кресло) Наличие, как минимум трех «Томо» программ. Проведение исследования грудной клетки при помощи стенда в вертикальном положении или маркированного настенного стенда. Стол. Возможность наклона: при помощи электродвигателя, минимальные показатели от +90º до -17º. Высота: ≥ 88см Габариты поверхности стола: 210 см на 80см. Радиопрозрачность поверхности стола не менее 190 см 55 см. Продольное перемещение: при помощи электродвигателя, не менее чем ±80см от нулевой точки в обе стороны. Минимальная скорость 5 см в секунду. Поперечное перемещение: не менее чем ±17см в право и в лево от нулевой точки позиционирования. Компоновка аппарата: SID: 115см, 115 и 150 см должны устанавливаться при помощи электродвигателя с установленной скоростью 4 см в секунду (минимум). Косая проекция: Минимум ±40º (SID=115 см), с автоматическим устранением параллакса между кассетой и усилителем яркости изображения в центральном луче. Шарнирное устройство аппарата: ручное управление в диаметре от +90º до -90º со стопором каждые 10º и от -90º до 180º каждые 30º. Устройство для прицельной рентгенографии: Кассеты: Пластиковые, форматы от 15х24см до 35х43см. Стандартизированные в соответствии с IEC, ANSI и DIN Формат коллимации: автоматическое задание формата для маркированной рентгенологии, объектной коллимации. Сегментация кадра: минимум 4 в 1, в множественной сегментации. Временной интервал: Флюороскопия/рентгенология ≤1.0 сек. без передвижения решетчатого фильтра. Рассеянное излучение решетчатого фильтра: в неподвижном состоянии Fo=125см. Во время хода: минимум 105см, дистанционное управление. Высота центрального луча над полом: минимум от 80 см до 180см при наклоне поверхности стола и от 60 до 160 см при наклоне 90º. Устройство сжатия : Рентгенопрозрачное, с дистанционном управлением, сменный и заменяемый конус минимум трех форм. Сила сжатия: от5 до 155N, блокировка движения начиная с приблизительно 55N. Отображение силы: цифровое на консоли дистационного управления системы. Угол проекции приблизительно ±30º. Томографическое устройство: Линейная томография во всех позициях стола. Угол томографии 8º, 20º и 40º Высота оси шарнира от 10 до 250 мм над поверхностью стола. Усилитель яркости изображения и TV система 3 поля изображения от 13 до 23 см. Стандарт телевизионной системы: линейная частота 50 Гц, 625 строк с 50Гц. Монитор: 44 см или более, частота кдров видеоизображения 50Гц. Источник рентгеновского излучения: Высокочастотный, многоимпульсный До 150 kV, 50kW или более Рабочий диапазон флюороскопии от 40kV/0.2mA до 110kV/4.0mA. Минимум 2 флюороскопические характеристики должны мыть конфигурированы Автоматическая система: одноточечный метод с непрерывной вертикальной нагрузкой, двухточечный и трех точечный метод с постоянной нагрузкой или более. соединение: минимум 2 двух фокусный Tube Assembly. Количество рабочих позиций: минимум 4, из которых только 1 позиция рентгеноскопического исследования Автоматическая установка экспозиции: минимум 6 измерительных входов для ионизационной камеры Допустимые отклонения: точность - kV ±5%, mAS ±0.5mAS, mA ±10% в рентгенографии или лучше. Включая исходный коллиматор. Программы для органов: минимальное количество – 2 программ для органов должны быть созданы и сохранены. Полнота: Свинцовое стекло, окно защиты от радиации 80x100см, 2,1 Pb Защита от рентгеновских лучей: 2x защитный передник, 0.35 Pb, среднего размера, 110см. защитный фартук от рентгеновских лучей для общих исследований длинна: 110 cм, ширина : 60/48 см 1x фартук для защиты половых органов 643, 40x37см, 0.5 Pb. Фартук для защиты половых для взрослых. 1x фартук для защиты половых органов (для мальчиков), 1.0 Pb. 1x фартук для защиты половых органов (для девочек) 278, средний размер 9см, 1.0 Pb. 1x настенный держатель 419 для 5 фартуков (правосторонний). - комплект кассет 2x кассета с зеленым экраном, 18 cм x 24 cм 2x кассета с зеленым экраном, 18 cм х 43 cм 2x кассета с зеленым экраном, 24 cм x 30 cм 2x кассета с зеленым экраном, 35 cм x 43 cм 2x кассета с зеленым экраном, 35 cм x 35 cм |
| 3 | Передвижной рентген аппарат | Удобный в использовании и при передвижении Двух точечная техника - kV и mAs. Высокочастотный генератор рентгеновских лучей с с многоимпульсным напряжением. Сенсорная панель и цифровой дисплей кВ и mAs значений. Выход: не меньше чем 2.5kW. 100kV, 40mA. Фокусное пятно не больше чем 1.4x1.4мм. mAs Диапазон: 0.32-200mAs. Приблизительно. Время воздействия (наикротчайшее): не более чем 10 мсек. Время воздействия (наибольшее): не менее чем 5 сек. Аппарат должен иметь возможность вращения во всех направлениях. Настраиваемый коллиматор и световой маркер. Коллиматор: вращающийся ± 90° Максимальная высота фокального (фокусного) пятна не менее чем 1900 мм. Минимальная высота фокального (фокусного) пятна не более чем 450 мм. Максимальное горизонтальное удлинение 800мм (приблизительно) Веем не более 160 кг. Требования электропитания 220 VAC ±10%, 50Гц |
| 4 | Эхокардиограф (Ультразвуковой цветной генератор Доплера с 4 датчиками) | Платформа чистого цифрового отображения луча, чистое гармоническое определение, которое увеличивает чистоту Гармонического Изображения. Усовершенствованная многолучевая обработка. Частота визуализации увеличенная в 5 раз – выбираемые ультразвуковые частоты до 5 выборов с одним датчиком. Выбор частот зависит от датчика. Многолучевая обработка. Доплеровское отображение тканей. Отображение движения ткани в цвете. Скорость режима и режим увеличения по выбору. Свободный угловой М-режим, позволяющий устанавливать курсор М-режима в любую позицию и в любом направлении в В-режиме для получения очертаний в М-режиме. Сканирующий метод Электронный Выпуклый Сектор Электронный Линейный Электронная решетка фазирования Механический радиальный - произвольный Режимы работы дисплея В: визуализация шкалы серого, М, D: Спектральный Доплер (PW, HPRF PW, и CW ,Поток: Color Doppler и отображение потока энергии, двойной B, B и M B и D, B(Поток), Двойной B(Поток), M(Полок),B(Поток) и M(Поток) B(поток) и D и более. Тройной режим: B, Поток, и PW Доплера синхронный двухмерный метод эхографии. Дуальный динамический индикатор (DDD): B и B(поток) синхронный двухмерный метод эхографии. Доплеровское отображение тканей. Режим объема / Режим увеличения объема дополнительно и более. Формирователь луча – 12 битный цифровой формирователь луча. Система динамического диапазона не менее 176 dB Частота кадров видеоизображения Макс. 500 кадров в минуту. В- режим Отображение шкалы не менее 256 уровней. Продольная и боковая инверсия, 90градусов вращения. Увеличение изображения Формирование увеличения (увеличение изображения в реальном времени) в 5 или более раз. Снятие увеличенного изображения (увеличение зафиксированного изображения) в 2 и более раз. Глубина селекции по дальности от 2 до 24 см и более. Линия сканирования плотности – мин. 3 селекции. Контраст: мин. 16 уровней. Подавление насыщенности яркости: 16 уровней. Рельефность: 4 или более селекций Фиксация корреляции: 4 вида (16 уровней каждый) или лучше. Горизонтальное сглаживание: 3 или более селекции Увеличение эхо кривой: 4 или более видов Карта цветов (В): серый A, B, C, D М-режим: Режим работы дисплея прокрутка или передвижение блоками. Скорость прокрутки1, 1.5, 2, 3, 4, 6, 8 или более планов в секунду. Усиление: В-усиление ±30 dB приблизительно. Функционирование окна – увеличение в требуемом месте. Карта цветов (М): серый , A, B, C, D. FAM (свободный угловой М-режим): дополнительно Спектральный доплеровский эффект: PW (пульсовая волна ) Доплера HPRF (высокая частота повторения импульсов) PW Доплера CW(незатухающая гармоническая волна) Доплера Управляемая CW Доплера Спектральная инверсия Объем размера выборки для PW Доплера: 0.5 - 10 мм, изменяемый шагом в 0,5 мм. Оболочка фильтра: Мануальный: 50, 100, 200, 400, 800 or 1600 Гц, Независимый выбор PW и CW Автоматически: мин. 12 уровней автоматического изменения Усиление эффекта Доплера: 0-60 dB или более Контраст: 16 уровней на выбор. Черная/белая инверсия Аудиовыход: 2 стерео канала Выбор изображения (D): минимум 3 селекции Разрешение, стандарт и степень проникновения Карта цвета (D): серый, , A, B, C, D Цветная томография потока Представляемые параметры Цветной доплеровский режим: сдвиг доплеровской частоты Режим потока мощности (PF mode) – полная мощность. Направленная линейная развертка Базовый сдвиг строк цвета Доступность к двойной скорости (мин. .±30 уровней) Скоростной диапазон: –4.0 до 0 или 0 до +34.0 м/sсек. Приблизительно градация: мин. ±32 уровней для скорости мин. 16 уровней для дисперсии Карта цвета: мин. 30 видов Полярность цвета: Нормальный, инвертированный Фильтр потока: мин. Три селекции Средне: мин. 3 уровня, Режекция: 16 уровней Акселератор частоты кадров Off, On Корелляция мин. 8 селкций Сглаживание мин. 7 селекций Шумоподавление Линейная плотность (поток) мин. 3 селекции Объем памяти 2048 изображений Кинопрокрутка (режим М или D) мин. 1024 секунд Дополнительный режим объема Дополнительный режим расширенного объема Физиологическое показание дисплея ECG, PCG и пульсовая волна ECG синхронизированное воспроизведение изображения Дисплей: в В-режиме: мин. 3 ch В режиме очистки (M, D): мин.3 ch iDMS (интегрированная система управления данными) стандартные возможности: Жесткий диск (объем памяти) до 999 файлов Сохранение изображени2й даже после отключения от сети. Носитель данных МО диск (магнитно-оптический) , гибкий магнитный диск, или более Встроенный магнитно-оптический диск, СВ-R Расширенная кинопамять Формат дисплея: Одиночный (полноэкранный), двойной (разделенный на две части) и учетверенный (разделенный на 4 части) Циклическое воспроизведение изображений. Функция последовательности – синхронизация воспроизведения живого изображения и изображения из памяти. Кинопамять: поиск изображения и возврат к воспроизведению. Мощность: мин. 108 изображений (в цвете) или 217 (B/W) дополнительно сетевая связь DICOM Эховоздействие Измерение и анализ Общие измерения в В-режиме : расстояние и длинна расстояния Площадь и длинна окружности ( линия, эллипс, круг) Объем (сфероидальный, вытянутый) В Индекс Гистограмма Тазобедренный сустав, угол В М-режиме изображения Быстрота Расстояние Временной интервал Сердечный ритм М Индекс В спектре доплеровских частот Временной интервал, сердечный ритм, быстрота, акселерация, индекс сопротивления, пульсации Значение потока быстроты, градиент давления Стенозированный поток В B/D режимах изображениях Объем потока, объем потока (SV/CO) В B(поток) режиме изображения Контур потока (опция) Акушерские измерения Гестационный возраст Эмбриональный вес Эмбриональные измерения Доплера Измерение эмбриональной сердечной функции AFI (индекс околоплодных вод) и объем Цервикальная длина Анализ функции роста (воспроизведение информации предыдущих измерений) Совместимость многоплодия Гинекологические исследования: Размеры матки Эндометриальная толщина Цервикальные измерения Измерение яичников Фолликулярные измерения Мочевые размеры(измерения) пузыря Гинекологические измерения Doppler Измерения маточной артерии, артерии яичников Кардиологический анализ: В-режим AVA, MVA, LA/Ao, Ratio, RVD, LVMass(AL) IVC (полая нижняя вена) измерения М-режим Помбо (стенка), Гибсон (стенка), Измерение митрального клапана сердца, LA/Ao измерения Измерения трехстворчатого клапана Измерения клапана легочного ствола IVC измерения Режим Доплера LV путь оттока потока RV путь оттока потока (правый вертикальный путь оттока) Движение митрального потока Поток легочной вены Регургитационный поток (AR, PR, MR, TR) Стенотического потока (AS, PS, MS, TS) Измерение коронарного потока TDI PW измерения IMP (индекс миокарда): опция В (поток)/ D-режим Оценка тяжести регугитационного потока (PISA метод) Измерение периферийных сосудов Сонная артерия: CCA (общая сонная артерия) ICA (внутренняя сонная артерия) ECA (внешняя сонная артерия) BIFUR (бифуркация сонной артерии) VERT (позвоночная артерия) % стенозной площади % диаметр сужения IMT (толщина внутренней стенки сосуда) Макс. IMT, значения IMT Измерения артерий в конечностях: Артерия нижних конечностей Артерия верхних конечностей % стенозной площади % диаметр сужения Измерения вен в конечностях: Вены нижних конечностей Вены верхних конечностей Урологические измерения Измерение размера простаты Семенной пузырек Объем пузыря Объем яичка Почечный объем Корковая толщина Объем надпочечников Почечная артерия (индекс пульсации, индекс устойчивости) Абдоминальные измерения Абдоминальные артериальные измерения Измерения почечных артерий Уровень стеноза % площади стеноза % диаметр сужения Функция предоставления отчета Акушерский отчет Гинекологический отчет Отчет сердечной функции PV отчет IMT отчет Отчет абдоминальных измерений Возможность возврата к измерениям выполненным ранее Возможность создания истории данных каждого отчета Возможность прямой распечатки на местном принтере Функция горячих клавиш – возможность назначать измерительные функции при помочи клавиш на панели управления. Измерения VCR с отмоткой изображения назад Возможность проведения калькуляции пользователем. Преобразование изображения с частотой увеличенной в 5 раз. Возможность выбора ультразвуковых частот из 5 селекций. Общая брюшная полость, гинекология Изогнутая решетка электронного сектора 2.5-6 МГц - приблизительно Диапазон доплеровских частот 2.1-3.8 МГц. Поле обзора 60º Сердце взрослого человека Фазированная решетка 2.0-4.0 МГц. Приблизительно CW Doppler 2.0MГц приблизительно Поле обзора минимум 90º Детское сердце Фазированная решетка 3.8-7.5 МГц приблизительно пульсовой волны частотного диапазона Доплера 3.0 -6.0 MГц Поле обзора минимум 90º Грудная клетка Одномерный массив 5.0-10.0 МГц пульсовой волны частотного диапазона Доплера 5.0 MГц приблизительно ширина сканирования минимум 60º длина решетки 40 мм приблиз-но требования к электропитанию 220 VAC ±10%, 50Hz, 1200VA макс.. |
| 5 | Цветной ультразвуковой аппарат Доплера (Общий ультразвук + 2 датчика) | Платформа чистого цифрового отображения луча, чистое гармоническое определение, которое увеличивает чистоту Гармонического Изображения. Усовершенствованная многолучевая обработка. Частота визуализации увеличенная в 5 раз – выбираемые ультразвуковые частоты до 5 выборов с одним датчиком. Выбор частот зависит от датчика. Многолучевая обработка. Доплеровское отображение тканей. Отображение движения ткани в цвете. Быстрый режим или режим усиления Свободный угловой М-режим Сканирующий метод Электронный Выпуклый Сектор Электронный Линейный Электронная решетка фазирования Режимы воспроизведения (работа монитора) B: серая шкала воспроизведения, M, D: Доплеровский спектр (PW, HPRF PW, и CW ,Поток: доплеровский цвет и изображение PowerFlow, двоичный B, B и M B иD, B(поток), двоичный B(поток), M (поток),B (поток) и M(поток) B(поток) и D и более. Троичный метод: B, поток, и PW Доплера синхронизированный двухмерный метод эхографии Двоичный динамический индикатор (DDD): B и B(поток) синхронизированный двухмерный метод эхографии Tотображение тканей при обработке доплеровских сигналовissue Doppler Imaging Формирователь 12-битный цифровой формирователь динамический диапазон системы не менее чем 170 dB частота кадров Max. 500 кадров/сек или более B-mрежим Воспроизведение шкалы серого: не менее чем 256 уровней Продольна и боковая инверсия, вращение на 90 градусов Увеличение изображения Формирование увеличения (увеличение изображения в реальном времени) в 5 или более раз. Снятие увеличенного изображения (увеличение зафиксированного изображения) в 2 и более раз. Выбор диапазона глубины от 2 до 24 см и более Глубина селекции по дальности от 2 до 24 см и более. Линия сканирования плотности – мин. 3 селекции. Контраст: мин. 16 уровней. Обработка изображения Подавление насыщенности яркости: 16 уровней. Рельефность: 4 или более селекций Фиксация корреляции: 4 вида (16 уровней каждый) или лучше. Увеличение: 30 до90 dB или более Горизонтальное сглаживание: 3 или более селекций (Off + 2 уровня) Эхо усиление кривой: 4 или более вида Подавление: мин. 64 уровня Гамма проекция: 5 или более видов Карта цвета (B): серый, A, B, C, D M-режим: Метод воспроизведения: перемещение изображения по вертикали или блоками Скорость прокрутки: 1, 1.5, 2, 3, 4, 6, 8 или более изобр в сек увеличение: B-gain ±30 dB приблизительно Функция окна – увеличение в интересующем месте Карта цвета (M): серый, A, B, C, D FAM (свободный угловой M-режим): дополнительно Спектр доплеровских частот: Дисплей: спектр мощности Доплеровские режимы: PW (Пульсовая волна) Doppler HPRF (наибольшая частота повторения импульсов) PW Doppler Инверсия спектра Возможность корректировки угла спектра минимум 80 градусов (устанавливаемый) Объем величины выборки для PW Doppler(пульсовая волна Доплера) : 0.5 - 10 мм, изменяемая шагом 0,5 Фильтр движения: Ручной: 50, 100, 200, 400, 800 или 1600 Гц Независимая установка PW и CW автоматика: минимум. 12 уровней автоматического изменения доплеровское усиление: 0 - 60 dB или более контраст: мин.16 уровней, по выбору Черно-белая инверсия. Аудио выход: монофонический Обработка изображения Выбор изображения (D): мин. 3 селекции Разрешение, стандарт, проникновение Карта цвета (D): серый, A, B, C, D Цветная томография потока Представляемые параметры: Цветной доплеровский режим: значение доплеровского сдвига частоты Направленная линейная развертка. Цветной базовый сдвиг строк: Диапазон скоростей: –4.0 до 0 или 0 to +34.0 m/sec approx. градация: Мин. ±32 уровней для быстродействия Мин. 16 уровней для быстродействия Двоичный динамический индикатор B and B(Поток) синхронный в реальном времени Обработка изображения Карта цвета: мин.30 видов Цветовая полярность: нормальная, инвертированная Фильтр потока: мин.6 селекций Среднее значение: min. 3 уровня отклонение: мин. 16 шагов пусковой акселератор: Off, On корреляция: мин. 8 селекций сглаживание: мин.. 7 селекций шумоподавление линейная плотность (поток): мин.3 селекции кино память объем памяти: кино поиск и возврат изображения (B режим): мин. 2048 изображений (в зависимости от датчика) кинопрокрутка (M или D режим) мин. 1024 секунд 3D реальное время - дополнительно физиологическое показание сигнала – дополнительно iDMS (интегрированная система управления данными): стандартные возможности: объем памяти жесткого диска: до 999 файлов. Возможность хранения изображений даже после отключения электропитания Хранение аудиовизуальной информации Магнитно-оптический диск, дискета, или более Встроенный магнитно-оптический диск . CD-R - дополнительно Измерения и анализ: Общие измерения: в B-режиме изображения расстояние площадь и очертания (контур, эллипс, круг) объем (сфероидальный, вытянутый) B. индекс, гистограмма тазобедренный сустав, ракурс в M-режиме изображения: быстродействие M. длинна Промежуток времени Сердечный ритм M. индекс В доплеровском спекте: Промежуток времени, сердечный ритм, быстродествие, акселерация, Индекс резистентности, индекс пульсации Полупериод давления D. Caliper, D. Index, Значение потока быстродействия, градиент давления Стенотический поток, регургитационный поток D. Trace в B/D режиме изображения: объем потока, объем потока (SV/CO) в B (поток) режиме изображения контур потока (опция) акушерские измерения: гестационный возраст вес эмбриона эмбриональные доплеровские измерения измерение сердечной деятельности эмбриона AFI (индекс околоплодных вод) и объем Цервикальное расстояние Анализ функции роста (воспроизведение прошлых результатов) Совместимость многоплодия Гинекологические измерения: Измерение матки Эндометриальная толщина Цервикальное расстояние Обследование яичников Фолликулярные исследования Исследование мочевого пузыря Гинекологические доплеровские измерения Маточная артерия, яичниковая артерия Анализ сердечной деятельности: B режим AVA, MVA, LA/Ao, Ratio, RVD, LVMass(AL) IVC (полая нижняя вена) M режим Pombo, Teichholz , Gibson Исследование митрального сердечного клапана LA/Ao измерения Измерение трехстворчатого клапана Измерение клапана легочного ствола IVC измерения Доплеровский режим: LV путь оттока потока RV путь оттока потока (правый вертикальный отток потока) Транс-митральный поток Поток легочной вены Регургитационный поток (AR, PR, MR, TR) Стенотический поток(AS, PS, MS, TS) Измерение коронарного потока TDI PW измерения IMP (индекс работы миокарда): дополнительно Измерение периферийной системы Сонная артерия: CCA (общая сонная артерия) ICA (внутренняя сонная артерия) ECA (внешняя сонная артерия) BIFUR (бифуркация сонной артерии) VERT (позвоночная артерия) % площать стеноза % диаметр стеноза IMT (толщина внутренних стенок): Max-IMT, Mean-IMT Измерения в артериях конечностей: Артерия верхних конечностей, Артерия нижних конечностей % площадь стеноза % диаметр стеноза измерение вен конечностей: Вены верхних конечностей, Вены нижних конечностей Абдоминальные (брюшные) измерения Измерения брюшных артерий Измерение почечной артерии Площадь стеноза % площадь стеноза % диаметр стеноза функция отчета: акушерский отчет гинекологический отчет отчет сердечной деятельности PV отчет IMT отчет Отчет абдоминальных (брюшных) измерений Возможность вывода отчетов прошлых измерений . Возможность изучения всех данных по каждому отчету Возможность прямой распечатка каждого отчета на принтере. Функция горячих клавиш: возможность установки измерений с панели управления Измерения в VCR возврате изображения: возможность Калькуляция пользователем: возможность Возможность выбора ультразвуковых частот из 5 селекций Кривая решетка электронного сектора 2.5-6 МГЦ. приблизительно. Диапазон доплеровских частот 2.1-3.8 МГЦ. приблизительно. Поле обзора минимум 60º Грудная клетка, небольшие части Линейная решетка 5.0-10.0 MHz приблизительно. Диапазон доплеровских частот 5.0 MHz. приблизительно. Ширина сканирования минимум 60º Array Length 40мм. приблизительно. Требования к электропитанию 220 VAC ±10%, 50Гц, 1000VA макс. |
| 6 | Доплеровский цветной ультразвук (2 датчика) | Клиническое использование: Брюшная полость, сосуды, грудная клетка, акушерство, педиатрия /новорожденные Интраоперационные процедуры, интервеционные процедуры, кардиология, небольшие части, гинекология, скелетно-мышечная система. гинекология режимы изображения: 2D Zoom Узкий сектор воспроизведения Доплеровское усиление цвета Пульсовая волна Доплера (опция) Направленное усиление цвета доплеровское Незатухающая доплеровская волна (опция) M-режим Гармоническое воспроизведение тканей (опция) Или лучше преобразование: легковесное с быстрым без стержневым соединением Приблизительно. 60-мм широкополосный (5-2 MHz) изогнутый для общецелевых абдоминальных, акушерских и гинекологических исследований приблизительно.11-мм широкополосный (7-4 MHz) внутреполостной для гинекологических исследований . доступный справочник биопсии. приблизительно.15-мм широкополосный (4-2 MHz) трансторокальных и абдоминальных изображений приблизительно.25-мм широкополосный (10-5 MHz) линейный для сосудистых исследований. доступный справочник биопсии. приблизительно.38-мм широкополосный (10-5 MHz) линейный для грудной клетки. небольших частей, скелетно-мышечных изображений и изображений сосудов. доступный справочник биопсии. Приблизительно .11-мм широкополосный (7-4 MHz) изогнутый для головы новорожденного, исследований брюшной полости и детей и новорожденных, сосудистого доступа и отображения сердечной деятельности Приблизительно .25-мм широкополосный (10-5 MHz) линейный для сосудистой интраоперации, и внешнего отображения сосудов. приблизительно. 8-мм широкополосный (8-5 MHz) внутреполостной для обследования простаты. Интерфейс пользователя: Элементы управления: 2D, power Doppler, PV Doppler, CW Doppler, M-режим, сохранение, распечатка, остановка, просмотр изображений, выбор, измерение, оптимизация, глубина, zoom, элемент отображения узкого сектора в 2D и усиление доплеровских режимов Определяемые пользователи Интегрированный приблизительно 5” (12.7 cm) TFT цветной жидкокристаллический монитор с управлением яркостью и контрастностью Интегрированный шаровой манипулятор для навигации Букво-цифровая панель Система оптимизации для различных типов тел пациентов Параметры системы: Динамический диапазон системы: приблизительно 140 dB Частота кадров: до 100 кадров/секунду, хранение изображений Хранение: внутренние 119 память изображения (максимум) для автономного печатающего устройства и анализ изображение: удержание изображения для просмотра кадр за кадром Прямое подсоединение к PC: прямое подсоединение PC с использованием кабеля и стандартного порта (RS-232 или USB дополнительно) к PC с управлением програмным обеспечением SiteLink для загрузки изображений с высоким битовым разрешением. Набор клинических анализов: Калькуляции с отчетом стандартных таблиц Сердечные расчеты Комплект преобразований. 60-мм широкополосный (5-2 MHz) изогнутый для общих абдоминальных, акушерских и гинекологических исследований– 1шт. 38-мм широкополосный (10-5 MHz) линейный для грудной клетки, небольших частей, скелетно-мышечных и сосудистых изображений – 1шт. мощность функционирование через батарею или от переменного тока приблизительно 1.5 - 40 часов. Перезаряжаемые или новые батареи. AC power via 220V. 50Hz. Комплект электропитания: зарядное устройство, две перезаряжаемые литиевые батареи. Периферийные подсоединения: Составной видео выход для подсоединения кассетного записывающего устройства, видео принтер или внешний монитор |
| 7 | Анализатор (гематологические параметры 60 18) | 18 или более параметров цельной крови RBC ,WBC, ,PLT ,Hb, HTC, MCV, MCH, MCHC, RDW, PDW, MPV, PCT, LYM#, MO#, GRA, гистограммы и более Объем образца не более 10µl. Автоматическая калибровка Пропускная способность 60 или более образцов в час Без компрессора. Образцы в открытых или закрытых пробирках. Дисплей и програмное обеспечение на русском языке. Встроенные 80 или более колонок DOT матрицы принтер Вес не более чем 15кг. Требования к электропитанию: 220V / 50 Hz. |
| 8 | Анализатор (иммунологический) | система: полностью автоматический, анализатор для неоднородного иммуноанализа, крарупизацией пропускная способность тестов: максимально 88 результатов в час. Типы образцов: сыворотка, плазма загрузочная/разгрузочная мощность: 30 или более образцов STAT порт: STAT порт, образцы обрабатываются с преимуществом Тип контейнера образцов: преимущественно пробирки: приблизительно. 5 до10ml; 16x100, 16x75, 13x100, 13x75мм углубление для образца: 2.5ml Объем образца: 5 до50µl реагенты: упакованные и готовые к использованию посуда для реактивов: до 180 чашек дисплей: цветной сенсорный экран Интерфейс системы: RS 232 интерфейс, двунаправленный, пакетный режим Требования к электропитанию: 220V / 50 / max. 1000VA |
| 9 | Анализатор (клинической химии) | полуавтоматический, фотометрический, с диапазоном линейных измерений: 0.00 до 2.50 A или лучше. точность: ± 1% или лучше, стандартные длины волн: 340, 405, 450, 505, 545, 600 нм. Размер кюветок: 10x10 мм или D=10мм, минимум 1ml. 37°C, блок задержки, on/off включение. скорость: 3 или менее кюветок в секунду. Расчетный метод: одноточечная калибровка по стандарту или по коэффициенту; поглощение, многоточечная калибровка от точки к точке по стандарту или по коэффициенту длинны волн, расчету, линованному или нормальному диапазонам, временному коэффициенту, стандартным значениям, и предыдущей стандартной кривой. Требования к электропитанию: 220V / 50 Hz. |
| 10 | Анализатор (анализатор газов крови) | Полуавтоматическая система анализатора для прямого измерения газов крови: pH, pO2,pCO2 , Электролиты: Na+, K+, Ca²+, Cl־ , гемоглобин; tHb, насыщение кислородом, гематокритное число Hct ; Рассчитываемые параметры: H+, cHCO3 , ctCO2(P) , BE, BEact, BEecf, BB, pHst , и другие (более 25 параметров ) - минимальный диапазон измерений и точность измерения параметров: Параметр газа крови Точность PH 6,0 – 8,000 pH SD<0,008 (pH6,8-7,6) PC02 4,0 - 200 мм. рт. ст. SD<1,5 (15-80 мм рт.ст.) P02 0,0 -800 мм. рт. ст. SD<2,0 (60-140 мм рт.ст.) Параметр электролита Точность Натрий ( Na+) 20,0-250,0 ммоль/л SD<1,5 (120-170 ммоль/л) Калий (K+) 0,20-20,00 ммоль/л SD<0,06 (3,0-6,0 ммоль/л) Хлорид (Cl־ ) 20,0-250,0 ммоль/л SD<1,5 (70-130 ммоль/л) Кальций (Ca²+) 0,10-4,00 ммоль/л SD<0,03 (0,6-1,5 ммоль/л) Параметр гемоглобина Суммарный гемоглобин (tHb) 3,0-25,0 г/л SD<0,45 (6,0-18,0 г/л) Насыщение кислородом (SO2) 50.0- 100% SD<1,0 (60,0-100 %) Гематокритное число (Hct) 10,0-80,0% SD<1,5 (20-60 %) Рабочие параметры - минимальный объем пробы < 60 мкл. Ограничение объема датчиком образца (мкл) <70 мкл Время отображения < 50 сек Количество образцов в единицу времени ≥ 30/час Измерительная камера с регулируемой температурой 37±0.2ºC Режимы взятия образцов i) капиллярный , ii) шприцевой, iii) пробирочный Типы образцов: вся кровь, сыворотка крови, плазма, диализат, материал для проверки качества/водный. Калибровка Калибровка системы - не менее одного раза в сутки Калибровка по 2 точкам - не менее одного раза за 12 часов Калибровка по 1 точке каждые 30 минут. Монитор Встроенный плоский цветной ЖК экран размером 5,7 дюйма. Принтер Встроенный термографический принтер, 58 мм с возможностью печати графики. Требования к питанию ~220 В ±10 % , ≤200 Вт, 50 Гц. Стандартные расходные материалы |
| 11 | Коагулометр | Фотометр с отражательной способностью для быстрого определения INR в капилярной и венозной крови. Максимальный объем образца 10 µl. Время для отображения не более чем мин. Не требующий калибровки Работа от батареи |
| 12 | Освещение для операционной (5+3 прожекторов) | Осветительная система с пятью и тремя прожекторами Сила света (Ec) пяти прожекторов не менее чем 150 000 lx Сила света (Ec) трех прожекторов не менее чем 100 000 lx Индекс цветопередачи (общий) Ra 96 Индекс цветопередачи (красный) R9 89 Размер светового поля пяти прожекторов приблизительно. 15 – 30 см. Размер светового поля трех прожекторов приблизительно. 13 – 25 cm. 4200º K Рабочий диапазон без фокусировки приблизительно.70 – 140 см Электроснабжение 220 V, 50 Hz Источник света 5x+3x галоген приблизительно. 23 V /50 W Срок службы лампочек 1300 часов или более Настройка силы света приблизительно .50 – 100% |
| 13 | Освещение для операционной (5 прожекторов) | Осветительная система с пятью прожекторами Сила света (Ec) 150 000 lx Индекс цветопередачи (общий) Ra 96 Индекс цветопередачи (красный) R9 89 Размер светового поля пяти прожекторов приблизительно. 15 – 30 см 4200º K Рабочий диапазон без фокусировки приблизительно.70 – 140 см Электроснабжение 220 V, 50 Hz Источник света 5 x. галоген приблизительно 23 V /50 W Срок службы лампочек 1300 часов или более Настройка силы света приблизительно .50 – 100% |
| 14 | Аппарат для анестезии (с вентилятором и монитором) | Аппарат для анастезии Для использования со всеми стандартными методами анестезии, включая пониженный поток Расходомер пониженного потока для кислорода 0.02 до 1500 мл/мин, манометр для поддержания давления. Безопасность: -датчик чувствительности кислорода ; гарантированное минимальное наличие 25% кислорода в чистом газовом потоке – закись азота, подача звукового сигнала при нехватке кислорода – добавление кислорода NIST подсоединения для соединения с медицинской газовой системой подключаемая система для двух испарителей. Столик для анестезии, на антистатичных колесиках, со вставленной тканевой подложкой (для предотвращения повреждения баллоном) 2 приборных стенда и 1 стенда для монитора, все окружено перилами, для соединения различных аксессуаров, 2 больших ящика. Перила с роторным измерительным набором для О2 и N2O со встроенными часами и блокировкой N2O в случае недостатка O2. Двойной селектируемый испаритель: изофлуран и галотан. Система для закрытых (включая абсорбер с 2 окружностями с конденсированным траппом) и полузакрытых вентилятор Электронное управление. IPPV 50-1400 мл приб.. ограничение давления дыхательного объема для педиатрического использования и для пациентов с нарушениями функций легких режимы: -самопроизвольное дыхание - Ручная вентиляция ,,-IPPV ,,-Ограничение давления вентиляции -источник перебойного питания как минимум на 90 минут на случай отключения электроэнергии интегрированное слежение за вентилятором : Монитор непрерывно показывает вентиляционные параметры, такие как давление вентилирования, экспирационный поток, инспираторная концентрация O2, частота дыхания и производные параметры., такие как объем в минуту и т.д. На все существенные контролируемые параметры должны устанавливаться сигнал тревоги Anesthesia Monitor ECG, NBP соединительный шланг, 3.5 м приблизительно. SpO2, T° Минимум .2.0 часа функционирования батареи. Требования к элктропитанию 220 VAC ±10 % , ≤200W, 50Гц. |
| 15 | Электрохирургический прибор (монополярный-би-полярный) | Электрохирургический прибор 300 W, предлагающий монополярные и биполярные операции. Режим резки:LOW, PURE, BLEND или более. Коагуляционный режим должен быть: осушение, высокий и низкий пик фактор, SOFT, NORMAL , SPRAY другие , но не менее трех. Биполярные операции Максимальный выход монополярный не менее чем: LOW – 300W PURE - 300W BLEND- 250W -200W Монополярная коагуляция Для всех режимов не менее 100W SPRAY – 120W Максимальный биполярный выход: для всех режимов не менее чем 70W Комплект стандартных расходных материалов Требования к электропитсанию 220 VAC ±10 %, ≤900W, 50Hz. |
| 16 | Комплект для лапороскопии (диагностический и хирургический) | OES или эквивалент Лапороскопического комплекта: A5295A или эквивалент Телескоп , 10 мм, 30°, возможность обработки в автоклаве –1шт. WA50373B или эквивалент Телескоп, 5.4 мм, 30°, возможность обработки в автоклаве –1шт. O5151.1 или эквивалент Игла, Veress, 120 мм– 2шт. A5822 или эквивалент Троакровой трубки , 11мм – 2шт. A5823 или эквивалент Троакровой спайки, 11мм – 2шт. A5809 или эквивалент Троакровой трубки, 5.5 мм, с задвижкой –2шт. A5948 или эквивалент Троакровой спайки, 5.5 мм, треугольная – 2pcs. A5837 or equivalent Reduction tube, 13/11-5 мм A5551 или эквивалент расширителя, 10/20 мм, с направляющей штангой A5556 A5818 или эквивалент расширителя, 5.5 мм - 11 мм A63310A или эквивалент хирургических щипцов HiQ+, 5 x 330 мм, прямые A63340A или эквивалент хирургических щипцов HiQ+, 5x330мм, короткие A64340A or equivalent Jaws HiQ+, 5x330mm, preparation A64050A или эквивалент захвата HiQ+, 5x330мм, A60800A или эквивалент диафиза HiQ+, 5 x 330 мм A60102A или эквивалент рукоятки HiQ+, Ergo, с запором, униполярная A63840A или эквивалент ножниц HiQ+, 5x330мм, A64840A или эквивалент захвата HiQ+, 5x330мм, ножницы A63820A или эквивалент ножниц крючком HiQ+, 5 x 330 мм A6282 или эквивалент HF-электрода, крюк, 5 x 330 мм A6284 или эквивалент HF-электрод, ложечка, 5 x 330 мм A64830A или эквивалент зажима HiQ+, 5x330мм, ножницы A64620A или эквивалент захвата HiQ+, 5x330мм, щипцы для биопсии A6292 или эквивалент HF-электрода, крюк, с отсасываниемn 5x330 мм A5392 или эквивалент биполячрных хирургических щипцов , 5 x 330 мм A5393 или эквивалент захвата, 5 x 330 мм, биполярные A56790A или эквивалент зажима , 10 x 330 мм A5635 или эквивалент зажима, титан, среднего размера, 18 x 6 штук UHI-3 или эквивалент аппарата максимальной инсуффляции с целиндром Газовый целиндр, CO2, DIN, 0.75 l, пустой фильтр, стерильный , для инсуффляции, большой, -10 шт. UES-40 или эквивалент электрохирургического прибора с принадлежностями Сильный и с большим сроком службы 300W ксеноновый источник света (220 V) MD-631 долговечная 300W ксеноновая лампа WA03210A или эквивалент световода, размерM, 3 м HF-кабель, биполярный, вращательный. OES Visera Видео система или эквивалент с : WA97102A блок управления, OTV-S7H-1NA-12Q камерная головка, MAJ-1124 клавиатура, TM-H1950CGU видеомонитор 19', 750 строк, RGB AR-T12E видео адаптер (1.2x) OEV-191 LCD Монитор 19' K7502165 WM-SC передвижная рабочая станция Контейнеры для инструментов. ультразвуковая хирургическая система совместимая с HF-приборами UES -40 и инсуффляции UHI-3 SonoSurg –G2 или эквивалент с принадлежностями и инструментами A5894 или эквивалент насоса "Surgipump", 230 V с комплектом трубок |
| 17 | Урологический набор | OES комплект уретроскопа или эквивалент: Уретроскоп 7° направление обзора-1шт Односторонняя приставка 5.5 Fr- 1шт. Поддон для инструмента – 1pc. Источник света 3мм- 1шт. адаптер A2942A- 1шт. O0332 или эквивалент Wolf Light 1шт. ET комплект инструмента, совместимого сOES комплект уретроскопа : A2421 или эквивалент захвата –1шт. A2422 или эквивалент захвата –1шт. A2580 или эквивалент захвата –2шт. A2428 или эквивалент-1шт. A02819A или эквивалент"FG-51B"- 1шт A02823A или эквивалент "FG-54D" – 1шт. A2493 или эквивалент проволочного проводника катетера "MD-82" Europe- 1шт. A2455 или эквивалент проволочного проводника катетера -1pc. A0376 или эквивалент, комплект 6-18Fr. Для расширения уретры 1шт. A2425 или эквивалентHF-электрода-2шт. A0130.1 или эквивалент HF-кабеля монополярного для UES-10/20 прошлого поколения Valleylab –1шт. A2336 или эквивалент зонда "P 4.5" –1шт. A2536 или эквивалент зонда "EKL 1.6 – 1шт. A2537 или эквивалент зонда " EKL 1" – 1шт. OES или эквивалент смешанного электрогидравлического и электрокинетической литотрипсии, включая: A2545 или эквивалент комплекта B 230V A0353 или эквивалент частей, для EKL зондов Damper, силикон A0461 или эквивалент A2529 или эквивалент EKL всасывающий зонд с аспирацией A2325 или эквивалент EHL зонд, жесткий, P 3.3 Fr x 600мм A2336 или эквивалент EHL зонд, жесткий, P 4.5, 4.5 Fr x 600мм A2331 или эквивалент EHL зонд, жесткий, P10, 10 Fr x 450мм A2349 или эквивалент EHL зонд, гибкий, P2, 2 Fr x 1000мм A2332 или эквивалент EHL зонд, гибкий, P3, 3 Fr x 950mm Resectoscope A2335 или эквивалент EHL зонд, гибкий, P4.5, 4.5 Fr x 600мм A2357 или эквивалент кабеля EHL зондов Ресетроскоп непрерывного потока A22001A или эквивалент телескопа, 4мм. 26Fr. 12° направлением обзора A03200A или эквивалент A22060A или эквивалент рабочих активных элементов, 26 Fr. A22201A или эквивалент HF-резекционного электрода 26 Fr. петля, 12° - 2шт A22040T или эквивалент A22027A или эквивалент внешнего кожуха, 2 вертикальные задвижки, фиксированные A22085A или эквивалент уплотняющего устройства, с отклоняющимся кончиком |
| 18 | Вентилятор (для интенсивной вентиляции взрослых) | Вентилятор интенсивной терапии, для использования на взрослых пациентах С цветным графическим монитором. функции: инспираторное время 0, 3-3 сек. приблизительно. Экспираторное время 0, 6-30 сек approx. Инспираторный поток 1-180 л/мин. Или более, Инспираторная пауза 0-1 сек. приблизительно., Поддержка давления, инспираторное усилие, вздох. Режимы вентиляции: VC, PC, VTPC. Режимы CPAP, Control/IMV, SIMV, Assist/control, Pressure-cycled или более. Сигнальное устройство и визуальные индикаторы , совместно с автоматическим наблюдением за вентеляторными компонентами. Непрерывное отображение на цветном дисплее параметров вентиляторы и состояние пациента. Передвижной. Требования к электропотреблению 220 VAC ±10%, ≤50W, 50Гц. Внутренняя батарея, обеспечивающая в среднем 1.5 полной вентеляторного функционирования. Вход для внешней батареи. В систему входит Воздушный компрессор увлажнитель тележка |
| 19 | Вентилятор (для интенсивной вентиляции новорожденных) | Вентилятор интенсивной терапии, для детей и новорожденных, с цветным монитором. возможности: Дыхательный объем: 20-1000мл. частота: 1-120 /мин инспираторное время 0,1-3 сек. прибл. Экспираторное время 0, 6-30 сек. прибл. Инспираторный поток 1-140 л/мин. Или более, Инспираторная пауза 0-1 sec. approx., Поддержка давления, инспираторное усилие, вздох, сигнал. Вентеляторные режимы: VC, PC, VTPC. Режимы CPAP, Control/IMV, SIMV, Assist/control, Pressure-cycled or more. Сигнальное устройство и визуальные индикаторы , совместно с автоматическим наблюдением за вентеляторными компонентами. Непрерывное отображение на цветном дисплее параметров вентиляторы и состояние пациента. Передвижной Требования к электропитанию 220 VAC ±10%, ≤50W, 50Hz. Внутренняя батарея, обеспечивающая в среднем 1.5 полной вентеляторного функционирования. Вход для внешней батареи. В систему входит Воздушный компрессор увлажнитель тележка |
| 20 | Автоклав | Автоклав с горизонтальной камерой , для ручного функционирования Включая паровой генератор Объем камеры 100л приблизительно. Требования к электропитанию 3x220 VAC ±10 %, 50Гц. |
| 21 | гастроскоп (с галогеновым источником света) | Оптическая система Поле обзора: 100(( 120( Глубина резкости: 3(100 мм. Периферическое окончание внутренний диаметр: не более чем 10мм. Секция изгиба Диапазон наклона щупа: не менее чем вверх 210(, вниз 90(, вправо 100(, влево 100( Трубка введения Внешний диаметр: не более чем 13.3мм Рабочая длинна: не менее чем 1025мм Общая длина: не более чем 1400мм. Канал для инструмента Внутренний диаметр: не менее чем 2.8мм. Источник света подвижной лампа тип :кварц галоген. выход: 150W. Охлаждающий вентилятор продлевает срок лампы не менее чем на 500 часов. Наличие функций воздух/вода Потребляемая мощность: не более чем 250 W. Требования к электропитпнию - 220 ± 10% V. 50 Hz. Стандартная сеть вес: не более чем 6 кг. |
| 22 | Дуоденоскоп (фиброскоп, с инструментом для папилотомии) | Оптическая система Поле обзора: 80º минимум Направление обзора: боковое, обзор назад 15º минимум Глубина резкости: 5-60 мм минимум Периферическое окончание Наружный диаметр: максимум. 12.0мм Канал для инструмента Внутренний диаметр: минимум 2.8мм Трубка введения Внешний диаметр: максимум. 11.0мм Рабочая длинна: минимум 1235мм Секция изгиба Диапазон of наклона окончания минимум: вверх 120º, вниз 90º в право 110º, в лево 90º Щипцы для биопсии Минимально видимое расстояние: 10 мм от периферического окончания Instruments for papilitomy |
| 23 | Электроэнцефалограф (EEG) | Электроэнцефалограф-анализатор. Базирующийся на персональном компьютере. Обычные EEG исследования с компьютерным анализом и топографическим картированием, глубокий анализ EEG/EP деятельности, анализ эпилептиформной деятельности, долгосрочные EEG наблюдения , Дифференциальные диагнозы 24-EEG входов. чувствительность: 0.1 μV до 200 μV. Калибровка μV: квадрат (1Hz.) или синус (5Hz) сигнал 5, 10 ,20, 50, 100, 200 иболее Высокочастотный фильтр: 5, 15, 30, 70 Hz. Низкочастотный фильтр: 0.016, 0.05, 0.16, 0.5, 1.6, 5.0, 16 Hz. AC подавление фильтров (50/60 Hz.): 1:1000 или лучше. Автоматическое подавление миографического дефекта: 20 dB (30 Hz.) или лучше. Цифровая обработка сигнала: 22-bit ADC Программное управление Фото и Аудио стимуляторами. Проверка полной сопротивляемости электрода. Требования к электропитанию - 220 ± 10% V. 50 Hz. Стандартная сеть Комплект необходимых расходных материалов. EEG-гель 2 кг. |