Техническое задание

Кровать общебольничная-100шт

| № п/п | Наименование Товара | Характеристики объекта закупки, позволяющие определить соответствие закупаемого Товара установленным Заказчиком требованиям |
| --- | --- | --- |
|  |  | показатели объекта закупки | значения показателей объекта закупки |
|  |  |  | которые не могут изменяться | максимальные и (или) минимальные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Кровать общебольничная | Каркас рамы ложа | сварной | - |
|  |  | Материал каркаса | сталь с полимерно порошковым покрытием | - |
|  |  | Ложе | сварное | - |
|  |  | Количество секций ложа | 1 | - |
|  |  | Материал ложа | металлическая сварная сетка, приваренная к внутренней стороне уголка, что препятствует получению травм пациента | - |
|  |  | Сечение материала ложа, мм | не менее 5 | - |
|  |  | Ячейка материала ложа, мм | не более (50х50) | - |
|  |  | Крепление ложа к спинкам болтовое (с помощью болтов и гаек), болтов на каждой опоре | не менее 2 | - |
|  |  | Поперечные ребра жесткости, шт. | не менее 2 | - |
|  |  | Размеры ребра жесткости (квадратное сечение), мм | не менее (20х20) | - |
|  |  | Торцевая спинка | П-образная, установленная на опоры, оснащенные резиновыми наконечниками, препятствующими скольжению по полу и повреждению и окраске напольного покрытия | - |
|  |  | Каркас торцевых спинок (цельногнутые стальные трубы круглого сечения с полимерно-порошковым покрытием, оснащённые вставками), диаметром, мм | не менее 28 | - |
|  |  | Вставки в торцевые спинки | ЛДСП, не имеют острых углов, с кромкой ПВХ, препятствующей попаданию влаги при обработке | - |
|  |  | Габаритные размеры кровати: | - | - |
|  |  | 1.14.1. Длина, мм | - | не менее 2080, но не более 2120 |
|  |  | 1.14.2. Ширина (по краю торцевой спинки), мм | - | не менее 800, но не более 830 |
|  |  | 1.14.3. Высота (по спинке), мм | - | не менее 840, но не более 860 |
|  |  | 1.15. Габаритные размеры ложа: | - | - |
|  |  | 1.15.1. Длина, мм | - | не менее 1950, но не более 2010 |
|  |  | 1.15.2. Ширина, мм | - | не менее 800, но не более 815 |
|  |  | 1.15.3. Высота ложа над уровнем пола, мм | - | не менее 400, но не более 420 |
|  |  | 1.16. Максимальная нагрузка на ложе, кг | не менее 140 | - |
|  |  | 1.17. Вес кровати, кг | не более 38 | - |