ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

При закупке медицинского оборудования предпочтение отдается отечественным производителям.

Необходимо указать марку медицинского оборудования

Должны быть приложены сертификат соответствия и регистрационное удостоверение на предлагаемое оборудование

## 1. Аппарат рентгеновский передвижной

Предназначен для выполнения рентгеновских снимков нетранспортабельных больных в больничных палатах и различных нестационарных условиях. Выполнен с разборной колонной, что позволяет транспортировать аппарат в багажнике автомобиля.

Дополнительно может быть оснащен колонной с кассетодержателем для выполнения снимков грудной клетки с неподвижным растром (указать стоимость с ним и без него).

| Технические характеристики | Наличие (заполняется поставщиком) |
| --- | --- |
| Тубус для выполнения дентальных снимков |  |
| Моноблок с рентгеновской трубкой вращается вокруг своей оси, вокруг оси вилки моноблока, перемещается вдоль колонны штатива и перпендикулярно колонне |  |
| Граница поля облучения определяется световым центратором |  |
| Управление снимками производится с помощью ручного пульта на выносном шнуре длиной 5 м |  |
| При снимке можно применять все типы рентгеновских кассет с усиливающими экранами |  |
| Диапазон рабочих напряжений сети 198…242В |  |
| Диапазон допустимых сопротивлений сети 0,3-3,0Ом |  |
| Установки рабочего напряжения (шаг 10кВ) 40-100кВ |  |
| Пределы изменения анодного тока 30-10мА |  |
| Установки реле кол-ва электричества 2,5-100мАс |  |
| Максимально потребляемый ток, не более 25А |  |
| Номинальный размер эффективного фокусного пятна 1,2х1,2 |  |

## Общая стоимость  -                   (указать)

2. 1-канальный электрокардиограф

С регистрацией на термобумаге биоэлектрических потенциалов сердечной деятельности при диагностике состояния сердечно-сосудистой деятельности человека

| Технические характеристики | Наличие (заполняется поставщиком) |
| --- | --- |
| Переключение отведений автоматическое и ручное |  |
| Регистрация 12 стандартных отведений и частоты сокращения сердца |  |
| Предусмотрена возможность встроенных аккумуляторов |  |
| Прибор может использоваться в качестве усилителя биопотенциалов или регистратора электрических сигналов при подключении внешних устройств через дополнительные вход и выход |  |
| Диапазон регистрируемых сигналов: 0,03-5мВ |  |

Общая стоимость  -   (указать)

3. 6-канальный электрокардиограф

| Технические характеристики | Наличие (заполняется поставщиком) |
| --- | --- |
| Встроенный термопринтер |  |
| Автоматическая и ручная печать |  |
| Работа от сети и аккумулятора |  |
| Руссифицированный текст |  |
| Возможности: детальная и высокочастотная регистрация ЭКГ, одновременный анализ 12 отведений; автоматическое определение 15 временных и 108 амплитудных параметров ЭКГ; звуковая индикация пульса |  |

Общая стоимость  -   (указать)

## 4. Аппарат суточного мониторирования

Носимый кардиорегистратор с энергозависимой памятью осуществляющий непрерывную цифровую запись 3 каналов ЭКГ в электронный винчестер и позволяющий производить измерение артериального давления каждые 5-30 минут наблюдения

| Технические характеристики | Наличие (заполняется поставщиком) |
| --- | --- |
| Полная запись в цифровом виде 3 отведений ЭКГ в течение 48 ч или одновременная суточная запись 3 отведений ЭКГ и АД (до 200 измерений) |  |
| Два метода измерения АД – осциллометрический и тоны Короткова |  |
| Подробный анализ аритмий (до 55 классов) |  |
| Анализ смен основного ритма, изменений ST-T, вариабельности RR-интервалов |  |
| Клиническое заключение |  |
| Масса носимого монитора 260 г |  |

Общая стоимость  -  (указать)

## 5. Ультразвуковой сканер цифровой (Сономед)

6. Шкаф сушильно-стерилизационный

| Технические характеристики | Наличие (заполняется поставщиком) |
| --- | --- |
| Снабжен вертикальной цилиндрической стерилизационной камерой, закрываемой крышкой вручную |  |
| Стерилизационная камера и водопаровая рубашка сделаны из высоколегированной нержавеющей стали и являются единой сварной конструкцией |  |
| После стерилизации медицинские материалы подвергаются вакуумной сушке в стерилизационной камере. Для этого имеется эжектор |  |
| Размеры рабочей камеры: 400 х 400 х 500 мм |  |
| Диапазон автоматически поддерживаемых температур в рабочей камере: от +50 до +200 С |  |
| Время нагрева до температуры стерилизации +200 С незагруженного шкафа: не более 50 мин. |  |
| Время непрерывной работы: не менее 16 часов |  |
| Время достижения установившегося режима при 200 С с момента включения: не более 2 часа |  |

Общая стоимость  -   (указать)

Стерилизатор с горизонтальной круглой камерой

| Технические характеристики | Наличие (заполняется поставщиком) |
| --- | --- |
| В комплекте четыре 18 литровых бикса, соответствующие внутреннему диаметру камеры |  |
| Объем стер. Камеры 100 л |  |
| Рабочее давление 0,22 Мпа |  |
| Температура 132+2 град С |  |
| Способ управления полуавтоматический |  |
| Удаление воздуха гравитационное |  |
| Сушка вакуумом |  |

Общая стоимость  -   (указать)

Облучатель бактерицидный передвижной

Предназначен для быстрой дезинфекции воздуха в операционных и других лечебных помещениях.

| Технические характеристики | Наличие (заполняется поставщиком) |
| --- | --- |
| В комплекте: 6 бактерицидных ламп низкого давления, излучающих ультрафиолетовые лучи с длиной 253,7 нм, близкой к максимуму бактерицидного действия лучистой энергии; роликовые опоры |  |

Аквадистиллятор ДЭ-25

Предназначен для производства дистиллированной воды, отвечающей требованиям Государственной фармакопеи.

| Технические характеристики | Наличие (заполняется поставщиком) |
| --- | --- |
| Площадь преокции570х565 |  |
| Производительность, литров в час: 25 |  |
| Время разогрева: 50 |  |

Общая стоимость  -   (указать).

## Стойка лапароскопическая (отечественная)

## Обеспечивает уровень диагностики и хирургии, соответствующий современным требованиям малоинвазивных эндохирургических технологий

| Технические характеристики | Наличие (заполняется поставщиком) |
| --- | --- |
| Автоматическая установка оптимальной освещенности операционного поля |  |
| Автоматическое поддержание заданного давления |  |
| Высококачественное рассечение и коагуляция мягких тканей |  |
| Комплектация: |  |
| - эндовидеокамера |  |
| - монитор диагональ 51 см |  |
| - комплект соединительных проводов |  |
| - набор адаптеров для видеосистемы |  |
| - инсуфлятор (комплект) |  |
| - аквапуратор (комплект) |  |
| - осветитель ксеноновый |  |
| - электрохирургический блок 200Вт (комплект) |  |
| - герметичная камера для хранения инструмента |  |
| - камера жидкостной стерилизации 2-секционная |  |
| - стопка аппаратаная |  |
| - лапароскоп 10мм 0 град |  |
| - кабель волоконно-оптический 0,5х240 см |  |
| - рукав для эндовидеокамеры |  |

Общая стоимость  -   (указать)

#### . Фиброгастродуоденоскоп

| В комплекте | Наличие (заполняется поставщиком) |
| --- | --- |
| Фиброгастроскоп |  |
| Осветитель галогеновый |  |
| Наличие защелкивающих креплений клапанов подачи воздуха/воды, отсоса, ирригационной трубки и адаптеров для очистки каналов |  |
| Возможность автоклавирования клапанов подачи воздуха/воды, отсоса, ирригационной трубки, адаптеров для очистки каналов, стопорных (обратных) клапанов |  |
| Возможность полного погружения в чистящий или дезинфицирующий раствор Стандартная комплектация прибора чистящими щетками, а также необходимыми адаптерами для очистки каналов |  |
| Осветитель Мощность не менее 150 Вт тип источника света галогеновый срок службы ламп не менее 50 часов встроенная помпа диапазон изменения давления помпы от 45 до 60 кРа |  |
| емкость для жидкости |  |
| Источник света |  |

#### Общая стоимость  -   (указать)

## Фиброгастродуоденоскоп детский

Артроскоп операционно-диагностический

| Технические характеристики | Наличие (заполняется поставщиком) |
| --- | --- |
| Набор для диагностической артроскопии больших суставов: |  |
| Тубус артроскопа |  |
| Троакар пирамидальный к канюле |  |
| Обтуратор конический к канюле |  |
| Оптика 25 градусов |  |
| Дренажная канюля |  |
| Зонд пробник |  |
| Контейнер для инструментов |  |
| Шприц для промывания полости сустава |  |
| Колбы для шприца |  |
| Переходник |  |
| Гибкий светов кабель |  |
| Источник света 150 Вт |  |
| Галлогеновые лампы |  |

Общая стоимость  -   (указать)

#### . Микроскоп бинокулярный

| Технические характеристики | Наличие (заполняется поставщиком) |
| --- | --- |
| Увеличение 100-1500 х |  |
| Бинокуляр |  |
| Осветитель встроенный 20Вт |  |
| Объективы – 10х, 20х, 60х |  |
| Окуляры – 5х/22, 7х/18, 10х/13, 15х/11 |  |
| 4-хгнездный револьвер |  |

Общая стоимость  -   (указать)

. Фотометр фотоэлектрический

Предназначен для измерения коэффициентов пропускания t, оптической плотности D прозрачных жидкостных растворов и прозрачных твердых образцов, а также определения концентрации веществ C растворах и скорости изменения оптической плотности вещества

| Технические характеристики | Наличие (заполняется поставщиком) |
| --- | --- |
| Спектральный диапазон работы: от 315 до 990 нм |  |
| Спектральный интервал выделяемый монохроматом фотометра: не более 7 нм |  |
| Пределы измерения: коэффициента пропускания t: от 0,1 до 100% оптической плотности D: от 0 до 3 |  |
| Основная абсолютная погрешность измерения t: не более 0,5% |  |
| Основная абсолютная погрешность установки длины волны: не более 3 нм |  |
| Диспергирующий элемент: дифракционная решетка вогнутая, R 250 мм |  |
| Источник излучения: лампа галогеновая КМГ 12-10 |  |
| Приемник излучения: фотодиод ФД 288Д |  |
| Индикация результатов измерения и рабочей длины волны: цифровая |  |

Общая стоимость  -   (указать)

## . Центрифуга лабораторная

Является центрифугой периодического действия, обычной переносной с частотой вращения до 3000 об/мин, предназначенной для разделения неоднородных жидких систем плотностью до 2г/см в поле центробежных сил

| Технические характеристики | Наличие (заполняется поставщиком) |
| --- | --- |
| Обеспечивает установке частоты вращения пробиркодержателя ступенями, об/мин. 1000 1500, 3000 со световой сигнализацией, устанавливаемой ступени частоты вращения |  |
| Оснащена 10-местными пробиркодержателями |  |
| Максимальный фактор разделения: 1850 |  |
| Максимальный объем центрифугата: 150 мл |  |
| Электропитание: 220В, 50Гц |  |
| Потребляемая мощность: не более 300 ВА |  |
| Время достижения установившегося режима работы: не более 8 мин. |  |
| Время непрерывной работы: не более 180 мин |  |
| Неуравновешенность масс в диаметрально противоположных пробирках: не более 2 г |  |
| Габаритные размеры: -длина 435 мм -ширина 400 мм -высота 290 мм |  |

Общая стоимость  -   (указать)

## . Коагулометр полуавтоматический

Измерение по цельной крови, цитратной капиллярной крови или плазме

| Технические характеристики | Наличие (заполняется поставщиком) |
| --- | --- |
| Измеряемые параметры: Протромбин, аЧТВ, тромбиновое время, фибриноген, факторы FII – FXII |  |
| 1-2 измерительных канала |  |
| 4-6 ячеек для инкубации образцов |  |
| 2 разъема для подключения стартовых пипеток |  |
| Автоматическое сохранение калибровочной кривой |  |
| Ввод калибровочных значений с клавиатуры |  |
| Вывод значений в секундах, %, относительных значениях |  |
| Измерение по цельной крови или плазме |  |
| Объем образца 150-400 мкл |  |
| Отслеживание ошибок |  |
| Ручной или автоматический старт |  |
| Сервисное меню для диагностики неисправности |  |
| Сервисное меню с функциями поиска неисправностей |  |

Общая стоимость  -  (указать)

## . Анализатор биохимический полуавтоматический (отечественный)

| Технические характеристики | Наличие (заполняется поставщиком) |
| --- | --- |
| Программируемый автоматический подсчет, как для кинетических реакций, так и для реакций по конечной точке |  |
| Встроенный блок пробоподготовки на 12 кювет с температурой термостатирования 37 град.С |  |
| Интуитивно понятный пошаговый интерфейс, все сообщения, выводимые на дисплей, дублируются на встроенном термопринтере |  |
| Память, позволяющая хранить до 50 кривых и результатов анализов |  |
| Кейс для легкой и безопасной транспортировки |  |
| Набор для тестирования |  |
| Программное обеспечение для подключения к компьютеру для более удобной обработки и хранения данных |  |
| В комплекте со всеми необходимыми кабелями и переходниками |  |
| Программное обеспечение: создание и хранение списков пациентов; программирование и выполнение рабочих листов отображение и распечатка кинетических графиков обсчет и печать готовых отчетов по анализам пациентов и контролю качества |  |
| Комплект расходных материалов на 1 год работы |  |

Общая стоимость  -   (указать)

#### Анализатор газов крови (отечественный)

Гастроскан

Ацидогастрометр для обследования и  диагностики

Общая стоимость  -   (указать)

## . Монитор прикроватный

Предназначен для мониторинга ЭКГ в одном из 3-х отведений осуществляет наблюдение за основными функциями организма:

- сердечной деятельностью;

- периферийным кровообращением;

- оксигенацией артериальной крови;

- температурой

| Технические характеристики | Наличие (заполняется поставщиком) |
| --- | --- |
| Имеет следующие режимы индикации и параметров: Отображение ЭКГ и ФПГ Отображение одной ЭКГ, если в отображении ФПГ нет необходимости или датчик SpO2 не установлен на пациенте Отображение одной ФПГ, если в отображении ЭКГ нет необходимости Отображение наполнения пульса. Режим предназначен для контроля периферийного кровотока |  |
| Кривые ЭКГ и ФПГ отображаются на жидкокристаллическом дисплее с активным подсветом. Для индикации параметров SpO2, ЧСС предусмотрен яркий световой индикатор. Информация с индикаторов SpO2 и ЧСС нормально читается с расстояния 10 м |  |
| Монитор обеспечивает электрическую безопасность пациента за счет оптической развязки каналов |  |
| Внутренняя память данных (на 20 часов) |  |
| Возможность подключения к принтеру и вывода информации на бумагу |  |
| Возможность работы от сети переменного тока 220В-50Гц и от внутреннего аккумулятора |  |
| Базовый комплект включает в себя: Датчик SpO2 – взрослый или детский Датчик температуры – 1 кожный Электроды ЭКГ (взрослые или детские одноразовые электроды, годовой комплект) |  |
| Канал ЭКГ диапазон измерения частоты сердечных сокращений 20-240 уд/мин автоматический выбор коэффициентов усиления кардиосигнала выбор по желанию мониторируемого отведения возможность выбора времени развертки экрана возможность применения вместе с дефибриллятором слабополяризующие электроды |  |
| Канал пульсоксиметрии диапазон измерений по SpO2: 60-100% диапазон показаний по SpO2: 0-100% диапазон измерений частоты пульса (PR): 25-220 уд./мин |  |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности прибора при измерении SpO2: в диапазоне 90-100% + 2 в диапазоне 60-89% + 3 |  |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности прибора при измерении частоты пульса: в диапазоне 100-220 + 2 уд/мин в диапазоне 25-99 + 1 уд/мин |  |
| Канал термометрии обеспечивает: диапазон измерений температуры: 20-43 ошибка измерений температуры: + 0,1С |  |

Общая стоимость  -  (указать)

### . Шприцевой дозатор

| Состав | Наличие (заполняется поставщиком) |
| --- | --- |
| - работает со шприцами 10, 20, 30, 50/60 и 100 мл |  |
| - всех известных фирм, в том числе российских |  |
| -автоматическое определение размеров шприца |  |
| - меню параметров на русском языке |  |
| - индикация наименования лекарств |  |
| - программный объем 0,1-999 мл или без ограничения |  |
| - скорость инффузии 0,1-400 мл/ч |  |
| - встроенный NiCd – аккумулятор |  |
| - два типа болюса: программируемый объем и ручной (удержания кнопки) |  |
| - сетевое и батарейное питание |  |
| - память: на подачу, объем, суммарный объем, время, даты. Расчет подачи по объему и времени, объема по подаче и времени. |  |
| Индикация списка медикаментов |  |
| - сигналы тревоги (визуальный и акустический): давление, наличие пузырей, открытая дверь, протечка, остановка диффузии, отсутствие трубки, разряжены батареи |  |

Общая стоимость  -  (указать)

## . Аппарат ИВЛ для новорожденных

Аппарат ИВЛ для проведения управляемой ИВЛ у новорожденных с массой тела 500 грамм с копрессором

| Технические характеристики | Наличие (заполняется поставщиком) |
| --- | --- |
| Режимы для длительной вентиляции CPAP, CMV, SIM, PTV |  |
| Наличие высокочастотного режима |  |
| Пиковое давление вдоха не более 60 см вод ст. |  |
| Встроенный тригерный механизм |  |
| Давление кислорода и воздуха на выходе аппарата не менее 4 бар |  |
| Давление конца выдоха не более 15 см вод ст. |  |
| Наличие сигналов тревоги на изменение режима работы |  |
| Возможность ручной вентиляции |  |
| Наличие комплекта дыхательных контуров |  |

Общая стоимость  -  (указать)

## . Аппарат ИВЛ для взрослых

Аппарат ИВЛ для проведения длительной искусственной вентиляции легких во время ингаляционного наркоза по любому дыхательному контуру с обеспечением точной дозировки наркотизирующих веществ

| Технические характеристики | Наличие (заполняется поставщиком) |
| --- | --- |
| Область применения: хирургические и реанимационные отделения клиник и больниц |  |
| Длительная управляемая ИВЛ с пассивным выдохом |  |
| ИВЛ с положительным давлением конца вдоха |  |
| Самостоятельное дыхание пациента через аппарат и в том числе под повышенным давлением |  |
| Возможность осуществления вентиляции по реверсивному циркуляционному или нереверсивному дыхательному контурам |  |
| Управляемая вентиляция вручную с помощью мешка или меха |  |
| Подогрев и увлажнение дыхательной смеси |  |
| Отсасывание содержимого верхних дыхательных путей и полости рта |  |
| Измерение значений давления в дыхательных путях, частоты дыхания и пульса, длительности работы аппарата |  |
| В комплекте наркозный блок с двумя моноиспарителями для эфира и фторотана |  |
| Наркозный блок обеспечивает дозировку паров жидких анестетиков в пределах: для эфира: 0-15; для фторотана: 0-4,5 |  |
| В состав наркозных блоков входит адсорбер, состоящий из двух прозрачных камер общей емкости 1,3 л |  |
| Наличие сигнализатора аварийных ситуаций |  |
| Минимальное значение минутной вентиляции не более 2 л/мин |  |
| Максимальное значение минутной вентиляции не менее 25 л/мин |  |
| Пределы установки дыхательного объема: Минимальное значение: не более 0,2 л Максимальное значение: не менее 1,2 л |  |
| Питание от сети переменного тока: 220/50 В/Гц |  |

Общая стоимость  -  (указать)

Наркозно-дыхательный аппарат

(две  модификации)

- Наркозно – дыхательный аппарат для проведения ингаляции кислородно-воздушной

смесью, ингаляционного наркоза  или   длительной управляемой искусственной вентиляции легких.

| Технические характеристики | Наличие (заполняется поставщиком) |
| --- | --- |
| Возможность многократного проведения с помощью увлажнителя термической дезинфекции дыхательного контура аппарата без его разборки |  |
| Звуковая и световая система аварийно-предупредительной сигнализации |  |
| Диапазон регулирования минутной вентиляции: 2-37 л/мин |  |
| Диапазон регулирования частоты дыхания – автоматическое управление: 10-40 1/мин |  |
| Диапазон регулирования частоты дыхания – высокочастотный режим: 40-160 1/мин |  |
| Продолжительность вдоха в дыхательном цикле: 30-40% |  |
| Выдох: пассивный |  |
| Положительное давление в конце акта выдоха: 0-20 см вод. Ст |  |
| Максимальное давление вдоха: 60 см вод ст |  |
| Время ожидания на режиме перемежающейся принудительной вентиляции: 5-53 с |  |
| Продолжительность вдоха при ППВ: 0,5-2 с |  |
| Содержание кислорода в дыхательной смеси при работе совместно с кислородным сместителем: 40-80% |  |
| Температура дыхательной смеси на выходе увлажнителя: 32-38 С |  |
| Дозированный расход газов через приставку – кислород: 0,2-10 л/мин |  |
| Дозированный расход газов через приставку – закись азота: 1-10 л/мин |  |
| Экстренная подач кислорода в обход испарителя анестетиков: не менее 45 л/мин |  |
| Диапазон регилирования объемной концентрации паров жидких анестетиков, фторотан: 4-5% |  |
| Диапазон регилирования объемной концентрации паров жидких анестетиков, эфир: 2-15% |  |

Общая стоимость  -  (указать)

2. Не требует подключения к центральной системе воздухоподачи. Используется в случаях полного или частичного нарушения самостоятельного дыхания.

| Технические характеристики | Наличие (заполняется поставщиком) |
| --- | --- |
| Обеспечение точной дозировки наркотических веществ |  |
| Диапазон регулирования минутной вентиляции: 2-50 л/мин |  |
| Диапазон регулирования дыхательного объема: 0,2-1,2 |  |
| Соотношение продолжительности выдоха и вдоха: 1/31/21/3 |  |
| Максимальное давление вдоха: (ограничивает предохранительным клапаном) 3/300 кПА/мм.вод.ст |  |
| Время ожидания попытки самостоятельного дыхания пациента: 2, 4, 7, 12, 20 |  |
| Разряжение отсасывателя при давлении кислорода 0,4Мпа: 55 кПа |  |
| Пределы подачи газов через дозиметр: Кислород: 2-10л/мин Закись: 1,0-10 л/мин |  |
| Температура дыхательной смеси на выдохе: 26-36 С |  |
| Относительная влажность: 95+3% |  |

Общая стоимость  -  (указать)

## . Ларингоскоп

Предназначен для введения интубационной трубки в трахею, для осмотра полости глотки и проведения различных манипуляций в условиях лечебно-профилактических учреждений

| Технические характеристики | Наличие (заполняется поставщиком) |
| --- | --- |
| Узлы крепления клинков к рукоятке выполнены по международному стандарту ИСО 7376/1 с присоединительными размерами, обеспечивающими возможность применения клинков зарубежных моделей и их полную взаимозаменямость |  |
| Стерилизация: газовая или путем погружения в 6 %-ный раствор перекиси водорода |  |
| В рукоятке размещен источник питания ламп. Включение ламп происходит автоматически при приведении клинков в рабочее положение |  |
| Питание ламп может быть автономным от батареек на 1,5 В или от сети через понижающий трансформатор, а также от сети временного тока через понижающий трансформатор |  |
| В комплекте клинки, выполнены из нержавеющей стали, имеют традиционную конфигурацию и следующие типоразмеры |  |
| Прямые: 93 мм | Указать цену |
| 130 мм | Указать цену |
| 162 мм | Указать цену |
| 175 мм | Указать цену |
| Прямой рифленый 130 мм | Указать цену |
| Изогнутые: 96 мм 121 мм 139 мм 159 мм | Указать цену Указать цену Указать цену Указать цену |

Общая стоимость ( указать без стоимости клинков)

#### . Дефибриллятор

Предназначен для реанимации и электроимпульсной терапии острых и хронических нарушений сердечного ритма

| Технические характеристики | Наличие (заполняется поставщиком) |
| --- | --- |
| Индикатор ЭКГ с памятью и автоматической регулировкой усиления |  |
| Комбинированное питание |  |
| Встроенное зарядное устройство |  |
| Акустическая сигнализация QRS-комплекса, процесса и окончания заряда накопителя, аварийной неисправности, сброса энергии |  |
| Световая сигнализация процесса и окончания заряда накопителя, плохого контакта электродов, заряда аккумуляторов, синхронного режима |  |
| Блокировка случайного набора больших энергий |  |
| Ускоренный заряд и автоматический подзаряд аккумуляторов при работе от сети |  |
| Энергия импульса при сопротивлении 25-100 Ом: 5, 10, 25, 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300, 350 Дж |  |
| Форма импульса: биполярный несимметричный соотношением амплитуд 1:0,7 |  |
| Встроенный источник питания: батарея никель-кадмиевых аккумуляторов, А/час, В 1,8. 12 |  |

Дефибриллятор синхронизируемый

Предназначен для электроимпульсной терапии острых и хронических нарушений сердечного ритма

| Технические характеристики | Наличие (заполняется поставщиком) |
| --- | --- |
| Встроенный монитор |  |
| Возможность работы от автомобильного аккумулятора |  |
| Формирование одиночного биполярного терапевтического импульса минимального повреждающего воздействия |  |

Общая стоимость  -  (указать)

Аппарата ИВЛ портативный

Предназначен для проведения искусственной вентиляции легких с активным вдохом и пассивным выдохом и ингаляции кислородом при проведении реанимационных мероприятий в полевых условия, при транспортировке раненых и больных на носилках и всеми видами транспорта (наземного, воздушного и водного), а также в палатах интенсивной терапии и внутрибольничных перевозках на каталках

| Технические характеристики | Наличие (заполняется поставщиком) |
| --- | --- |
| Блок управления (плата с элементами в приборном корпусе) |  |
| Блок питания (кислородный баллон с вентилем) |  |
| Нереверсивный клапан |  |
| Держатели для установки на носилки и каталку |  |
| Лицевая маска |  |
| Возможности: |  |
| - плавное регулирование минутной вентиляции 3-20 л/мин |  |
| - плавное регулирование потока кислорода при ингаляции 2-20 л/мин |  |
| - плавное регулирование частоты вентиляции 10-60 мин |  |
| - отношение продолжительности вдоха и выдоха 1:2 |  |
| - концентрация кислорода в кислородно-воздушной смеси 50%; 100% |  |
| - максимальное безопасное давление 6+0,6 кПа |  |
| - расход кислорода при вентиляции 10л/мин 5 л/мин |  |
| - габариты без баллона и держателя 190х110х70 мм |  |
| - масса без баллона и держателя 2 кг |  |
| - габариты с баллоном и держателем 500х110х230 |  |
| - масса с баллоном и держателем 6,5 кг |  |
| Запас кислорода в 2-литровом баллоне позволяет проводить ИВЛ при вентиляции 50% кислородно-воздушной смесью 10л/мин в течение 60 мин |  |

Общая стоимость  -  (указать)

Фетальный монитор

Предназначен для регистрации наблюдения сердцебиения плода

| Технические характеристики | Наличие (заполняется поставщиком) |
| --- | --- |
| В комплекте: монитор смонтированная тележка - регистратор |  |
| Регистрация сердцебиения плода |  |
| Компьютерный анализ базального ритма ЧСС, вариабельности, акцелерации, децелерации |  |
| Выдача письменного заключения |  |

Общая стоимость  -   (указать)

Шины вакуумные

Предназначены  для оперативной иммобилизации конечностей человека и его грудной клетки и шеи при сложных переломах и травмах (в условиях транспортирования на догоспитальном этапе)

| Технические характеристики | Наличие (заполняется поставщиком) |
| --- | --- |
| Комплект шин включает: |  |
| - шина на ногу |  |
| - шина на руку |  |
| - шина на шею и грудную клетку |  |
| - шина на бедро |  |
| - вакуумный насос |  |
| - сумка-упаковка |  |

## . Кровать функциональная с тремя регулируемыми секциями

Предназначена  для стандартного и специализированного ухода за пациентами и состоит из трех секций, изготовляемых из стальных труб и прутьев, покрытых белой эмалью

Общая стоимость  -   (указать)

## . Отсасыватель хирургический

Предназначен для отсасывания жидкостей, частиц тканей и газов из операционных ран и других полостей во время и после операции, для отсасывания секрета из дыхательных путей при наркозе, дыхательных параличах и при отсутствии кашлевого рефлекса

| Технические характеристики | Наличие (заполняется поставщиком) |
| --- | --- |
| Регулировка вакуума с контролем по стрелочному индикатору |  |
| Дистанционное включение отсасывателя ножной педалью |  |
| Регулировка величины потока отсасываемой жидкости ручкой «Скорость отсасывания» при отсасывании жидкости в мягких тканях, а также манипулированием отверстием наконечника при отсасывании жидкости из полости |  |
| Наличие поплавкового устройства, предотвращающего переполнение банок-сборников, и бактериального фильтра, обеспечивающего защиту от проникновения бактерий в окружающую среду |  |
| Максимальная производительность по воде: 6 л/мин |  |
| Максимальная производительность по воздуху: 20 л/мин |  |

Общая стоимость  -  (указать)

## . Аппарат электрохирургический высокочастотный

Предназначен для рассечения и коагуляции тканей организма в общей хирургии, в том числе в торакальной хирургии, абдоминальной хирургии, нейрохирургии и других областях

| Технические характеристики | Наличие (заполняется поставщиком) |
| --- | --- |
| Основная частота – 440 кГц |  |
| Максимальная выходная мощность - 360 Вт |  |
| Наличие режимов – резание, резание + гемостаз, монокоагуляция, биполярная коагуляци |  |
| В комплекте: электроды для резания, электроды для коагуляции, биполярные пинцеты принадлежности |  |

Общая стоимость  -  (указать)

## . Стол операционный общехирургический

| Состав | Наличие (заполняется поставщиком) |
| --- | --- |
| Стол должен иметь массивное и устойчивое основание с кожухами из нержавеющей стали на антистатических колесиках с фиксацией к полу. |  |
| Рентгенопрозрачные панели с антистатическим покрытием |  |
| Аварийный выключатель |  |
| Привод стола электрогидравлический (моторный). |  |
| Управление - кнопочное, дистанционное. |  |
| Максимальная нагрузка на панель стола - 240 кг. |  |
| Съемные приспособления: |  |
| - подголовник ПГК – 1 |  |
| - штатив для капельницы + подвеска – 1 |  |
| - ногодержатель – 2 |  |
| - рукодержатель – 2 |  |
| - зажимы (3 типов) – 11 |  |
| - опора руки – 1 |  |
| - панель руки – 2 |  |
| - упор комбинированный – 3 |  |
| - ремень – 2 |  |
| - кассетодержатель + протяжка |  |
| - держатель (наркозная дуга) – 1 |  |
| - корзина – 1 |  |
| - подножка + секция удлинительная – 1 |  |
| - валик почечный – 1 |  |

Общая стоимость  -  (указать)

Ультразвуковой ингалятор «Вулкан»

Предназначен для получения аэрозолей водорастворимых жидкостей лекарственных препаратов, минеральных вод и т.д. с целью профилактики и эффективного лечения дыхательных путей и легких в стационарных медицинских учреждениях, поликлиниках и в домашних условиях.

| Технические характеристики | Наличие (заполняется поставщиком) |
| --- | --- |
| Макимальное время непрерывной работы: 6 ч |  |
| Величина капель:5-20 мкм |  |
| Объем распыляемой жидкости: 40смз |  |

Общая стоимость  -  (указать)

## . Облучатель ухогорлонос

Предназначен для лечения верхних дыхательных путей (полостей носа, носоглотки, миндалин) и полостей уха одновременно четырем пациентам

| Технические характеристики | Наличие (заполняется поставщиком) |
| --- | --- |
| В качестве источника излучения используются лампы высокого давления ДРТ-240 |  |
| Поток ультрафиолетовых лучей концентрируется с помощью тубусов, индивидуальные зеркала позволяют наблюдать за направлением потока лучей |  |
| Шторки разделяют зону на четыре сектора |  |
| Напряжение питающей сети 220 В |  |
| Частота тока: 50Гц |  |
| Длительность пускового режима лампы: 15 мин |  |

Общая стоимость  -   (указать)

Аппарат для стимуляции мышц «Стимул-1»

Предназначен для лечения болевых состояний, возникших в результате растяжений, травм, а также различных нервно-мышечных заболеваний и болевых состояний со спазмами мышц, подострого и острого периартрита плеча, люмбаго, ишиалгии, гастроптоза, невралгии, парезов, невралгических радикулитов, невритов и др.

| Технические характеристики | Наличие (заполняется поставщиком) |
| --- | --- |
| Регулятор длительности нарастания и спада амплитуды посылок |  |
| Наличие блокировочного устройства, исключающего возможность подачи выходного тока в случае включения сетевого питания при не установленной в нулевое положение ручки «ток пациента» |  |
| Набор рабочих электродов разнообразной формы из упрочненно-углеродной ткани |  |
| Электродержатели |  |
| Максимальная величина среднего значения тока при активном сопротивлении нагрузки 1000 Ом: 30 мА |  |
| Длительность посылок радиоимпульсов и период повторения при номинальной частоте питающей сети, с: режим 2,5-2,5 - посылка 2,56 период 5,12; режим 2,5-5 - посылка 2,56 период 7,68; режим 5-10 - посылка 5,12 период 15,36; режим 10-50 - посылка 10,24 период 61,44; |  |

Общая стоимость  -   (указать)

Аппарат для СМВ –терапии «Луч-11»

Магнетронный генератор электромагнитного излучения сверхвысокой частоты – 2450 Гц.

Предназначен для воздействия с лечебными целями на пациентов энергией сверхвысоких частот

| Технические характеристики | Наличие (заполняется поставщиком) |
| --- | --- |
| Область применения: миозиты; периартриты; невралгия; невриты; радикулиты; лимфадениты |  |
| Рабочая частота 2450 МГц |  |
| Выходная мощность: максимальная 127-173 Вт минимальная 8-16 Вт |  |
| Регулировка мощности: ступенчатая |  |
| Число ступеней: 7 |  |
| Напряжение питания: 220+10%, 50Гц |  |
| Мощность: 800ВА |  |

. Аппарат переносной для УВЧ-терапии

Предназначен для местного воздействия в лечебных целях электрическим или магнитным полем УВЧ в физиотерапевтических отделениях и кабинетах лечебно-профилактических учреждениях

| Технические характеристики | Наличие (заполняется поставщиком) |
| --- | --- |
| Область применения: - воспалительные процессы кожи и подлежащих тканей; - воспалительные процессы органов дыхания; - воспалительные заболевания опорно-двигательной системы; - заболевания нервной системы; - заболевания сосудистой системы |  |
| Рабочая частота: 40,68+0,05% МГц |  |
| Выходная мощность: 30+30% Вт, макс |  |
| Потребляемая мощность: не более 180 ВА |  |

Общая стоимость  -   (указать)

# Аппарат для ультразвуковой терапии УЗТ-1.01

Предназначен для лечения ультразвуком различных заболеваний периферической нервной системы, опорно-двигательного аппарата

| Технические характеристики | Наличие (заполняется поставщиком) |
| --- | --- |
| Возможность работы как в непрерывном, так и в импульсном режимах |  |
| Наличие в комплекте аппарата двух ультразвуковых излучателей разного вида |  |
| Частота ультразвуковых колебаний 0,88+0,1%МГц |  |
| Режим работы: непрерывный и импульсный |  |
| Регулировка отдаваемой мощности: ступенчатая |  |
| Интенсивность ультразвуковых колебаний по ступеням: 1,0; 0,7; 0,4; 0,2; 0,05; Вт/см.кб. |  |
| Длительность импульсов: 2,4 и 10+20% мс |  |
| Частота повторения импульсов: 50Гц |  |
| Напряжение питания: 220+10%, 50Гц |  |
| Мощность: 50ВА |  |

Общая стоимость  -   (указать)

# . Устройство фототерапии

Предназначен для лечения желтухи у новорожденных в родильных домах и палатах интенсивной терапии в детских больница

| Технические характеристики | Наличие (заполняется поставщиком) |
| --- | --- |
| Спектральная плотность светового излучения в диапазоне 400-500 нм на расстоянии 460 мм от стекла осветителя: 6-25 мкВт/см х нм |  |
| Диапазон регулирования высоты расположения осветителя (от крайнего нижнего до крайнего верхнего положения): 350 мм |  |
| Фиксированные углы поворота корпуса осветителя вокруг горизонтальной оси: 45 град, 90 град. |  |
| В комплекте запасные лампы 10 шт. |  |

Общая стоимость  -  (указать). Отдельно указать стоимость без запасных ламп.