ТЕХ ЗАДАНИЕ НА КРЕПЛЕНИЕ ДЕТСКОЕ УНИВЕРСАЛЬНОЕ

| № п/п | Характеристика | Требуемая функция или величина параметра |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Общие требования |  |
| 1.1 | Регистрационное удостоверение | наличие |  |
| 1.2 | Сертификат соответствия | наличие |  |
| 1.3 | Гарантия от даты ввода в эксплуатацию, месяцев, не менее | 12 |  |
| 1.4 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | наличие |  |
| 1.5 | Оборудование новое, не бывшее в эксплуатации, в том числе в демонстрационных целях | наличие |  |
| 2.Функциональные требования |  |
| 2.1 | Фиксация детей возрастом от новорожденных до 12 месяцев при проведении рентгенографических исследований | наличие |  |
| 2.2 | Высота центра тяжести люльки от пола (min-max),мм | 840-1150 |  |
| 2.3 | Передвижение по полу в любых направлениях | Колеса из резины самоустанавливающиеся с тормозами |  |
| 2.4 | Способ фиксации детей в люльках | Ремни |  |
| 2.5 | Позиционирование люльки в пространстве | В трех плоскостях |  |
| 2.6 | Вокруг продольной оси, градусы | +/- 360 |  |
| 2.7 | Вокруг поперечной оси, градусы | 360 |  |
| 2.8 | Вокруг вертикальной оси, градусы | 360 |  |
| 2.9 | Рентгенопрозрачность, мм Al, не более | 0,04 |  |
| 2.10 | Размер применяемых кассет, см, не менее | 13х18,18х24, 24х30,30х40 |  |
| 2.11 | Вес в сборе, кг, не более | 26 |  |
| 2.12 | Размер передвижной стойки-штатива, мм, не более | 1550х550х450 |  |
| 2.13 | Размер люльки, мм, не более | 775х190х50 |  |
| 2.14 | Комплект сменных вкладышей | наличие |  |
| 2.15 | Материал сменных (матерчатых) люлек | Авизент (эквивалент) |  |
| 2.16 | Возможность гигиенической обработки люлек стандартными средствами | наличие |  |
| 2.17 | Кассетодержатель в комплекте | наличие |  |
| 2.18 | Усилие на ручках при фиксации люльки, Н, не более | 50 |
| 3.Комплект поставки |
| 3.1 | Крепление детское универсальное с универсальной люлькой | 1 шт. |
| 3.2 | Паспорт | 1 шт. |
| 3.3 | Копия (заверенная Поставщиком) регистрационного удостоверения МЗСР РФ | 1 шт. |
| 3.4 | Копия (заверенная Поставщиком) сертификата ГС РФ | 1 шт. |
| 3.5 | Упаковка | 1 шт. |
| 3.6 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | 1 шт. |